Приложение №1

Утвержден Постановлением Главы

Администрации  МО «Нежновское сельское поселение»

от  11.12.2017 г. №  160

ПОРЯДОК 
определения размера вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов

1. Настоящий Порядок устанавливает перечень исходных показателей и методику расчета размера, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, вреда, подлежащего возмещению владельцами и пользователями таких транспортных средств.

2. Размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, от превышения предельно допустимых значений полной массы и (или) каждой осевой массы указанного транспортного средства, определяется в зависимости от значения автомобильной дороги в соответствии с Порядком возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 ноября 2009 г. № 934.

3. Общий размер вреда, причиняемого транспортным средством, осуществляющим перевозки тяжеловесных грузов, в зависимости от вида такого транспортного средства, величины превышения предельно допустимых значений полной массы и (или) каждой осевой массы указанного транспортного средства, протяженности маршрута и базового компенсационного коэффициента текущего года рассчитывается по формуле:
                Пор = [Рпм + (Рпом1 + ... + Рпомi)] x S x Tтг, 
где:   Пор - общий размер вреда, при разовом проезде транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, руб.;

Рпм - размер вреда (в руб.) при превышении полной массы транспортного средства предельно допустимых значений, указанных в таблице 1 приложения к настоящему Порядку;

Рпомi - размер вреда (в руб.) при превышении каждой осевой массой транспортного средства предельно допустимых значений, указанных в таблице 2 приложения к настоящему Порядку;

S - протяженность маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, в км;

Tтг - базовый компенсационный индекс текущего года, рассчитывается по формуле:

Tтг = Тпг х Iтг,

где:    Тпг - базовый компенсационный индекс предыдущего года (базовый компенсационный индекс 2008 года принимается равным 1, Т2008 = 1); 
Iтг - индекс-дефлятор инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в части капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог в текущем году, разработанный Минэкономразвития России для прогноза социально-экономического развития и учитываемый при формировании бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.

4. Общий размер вреда, причиняемого при многократном проезде транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов по местным автомобильным дорогам, рассчитывается по формуле:

Пом = [Рпм + (Рпом1 + ... + Рпомi)] x s x n x Tтг, 
где:  Пом - общий размер вреда, при многократном проезде транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов;

s - среднесуточный пробег транспортного средства осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов (s = 3 из расчета среднесуточного пробега равного 200 км), в сотнях км;

n - срок, в течение которого осуществляются перевозки тяжеловесных грузов, дней;

Tтг - базовый компенсационный индекс текущего года.

Приложение №2

Утверждены Постановлением главы

администрации МО «Нежновское

сельское поселение»

от  11.12. 2017 г. № 160

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗМЕРА ВРЕДА,

ПРИЧИНЯЕМОГО ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ

ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ ГРУЗОВ, ПРИ ДВИЖЕНИИ ТАКИХ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗИМИТИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Таблица 1

Размер вреда при превышении значения предельно допустимой

массы транспортного средства

───────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────

Превышение предельно допустимой массы │  Размер вреда (рублей на 100 км)

транспортного средства (тонн)     │

───────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────

До 5                                                   240

Свыше 5 до 7                                           285

Свыше 7 до 10                                          395

Свыше 10 до 15                                         550

Свыше 15 до 20                                         760

Свыше 20 до 25                                        1035

Свыше 25 до 30                                        1365

Свыше 30 до 35                                        1730

Свыше 35 до 40                                        2155

Свыше 40 до 45                                        2670

Свыше 45 до 50                                        3255

Свыше 50                                   по отдельному расчету <*>

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства.

## Таблица 2

Размер вреда при превышении значений предельно допустимых

осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

──────────────────────────┬──────────────────┬─────────────────────────────

Превышение предельно   │   Размер вреда   │   Размер вреда в период

допустимых осевых    │(рублей на 100 км)│  временных ограничений в

нагрузок на ось     │                  │  связи с неблагоприятными

транспортного средства  │                  │  природно-климатическими

(процентов)       │                  │условиями (рублей на 100 км)

──────────────────────────┴──────────────────┴─────────────────────────────

До 10                              925                   5260

Свыше 10 до 20                    1120                   7710

Свыше 20 до 30                    2000                  10960

Свыше 30 до 40                    3125                  15190

Свыше 40 до 50                    4105                  21260

Свыше 50 до 60                    5215                  27330

Свыше 60                              по отдельному расчету <*>

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

<*> Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.