Администрация муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

генерального плана муниципального образования "Нежновское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальныйо район" Ленинградской области применительно к населенному пункту Иципино

Материалы по обоснованию проекта генерального плана

Том II

Книга 1. Анализ комплексного развития территории и

обоснование предложений по территориальному планированию

Нежново

2014

Состав проекта

Текстовые материалы

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Положение о территориальном планировании |  |
| II | Материалы по обоснованию проекта |  |
|  | Книга 1 Анализ комплексного развития территории и обоснование предложений по территориальному планированию |  |
| III | Исходно-разрешительная документация |  |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Карты территориального планирования |
| 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Проектный план | 1:2 000 |  |
| 2. Карта функциональных зон | 1:2 000 |  |
| 3. Карта границ д. Иципино | 1:2000 |  |
| Карты к материалам по обоснованию проекта |
| 1.Ситуационная схема | 1:50 000 |  |
| 2. Карта современного использования территории (опорный план) | 1:2 000 |  |
| 3. Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 |  |
| 4. Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 1:10 000 |  |

Содержание

Введение	4

1.	Планы и программы комплексного социально-экономического развития Нежновского сельского поселения Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области	7

2.Анализ использования территории МО «Нежновское сельское поселение» и возможножных направлений развития	11

2.1	 Положение Нежновского сельского поселения в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области	11

2.2	Природные условия и ресурсы	12

Климат	12

2.3	Оценка экологического состояния	18

2.4	Санитарная очистка территории	22

2.5     Историко-культурный потенциал территории	25

3.	Анализ комплексного развития территории	26

3.1	Демографическая ситуация и численность населения	26

3.2	Жилищный фонд	28

3.3	Наличие и характеристика объектов культурно-бытового обслуживания	30

3.4  Транспортная инфраструктура	33

4. Прогнозируемые Ограничения использования территории	35

4.1 Зоны с особыми условиями использования территории	35

4.1.1	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов	35

4.1.2	Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения	36

4.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры	37

4.1.4. Санитарно-защитные зоны	39

5. Обоснование предложений по территориальному планированию	41

5.1	 Цели и задачи территориального планирования	41

5. 2	 Экономический потенциал территории и занятость населения	42

5. 3	 Перспективная численность населения	43

5.4      Предложения по функционально - планировочной организации территории	44

5.5      Жилищное строительство	49

5.6	Предложения по развитию объектов культурно-бытового обслуживания	52

5.7.     Предложения по развитию улично-дорожной сети в д  Иципино	53

5.8.     Инженерная инфраструктура	53

5.9.    Мероприятия по охране окружающей среды	56

5.9.1. Обеспечение санитарного благополучия населения	56

5.9.2. Санитарная очистка территории	58

5.10.  Инженерная подготовка территории	59

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	60

7. Перечень земельных участков, включаемых  в границы д.  Иципино	68

8. Основные технико-экономические показатели генерального плана	72

Введение

Законодательной и методической основой для разработки проекта генерального плана муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области применительно к населенному пункту Иципино является Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Сокращенное наименование поселения – МО «Нежновское сельское поселение».

Содержание Проекта генерального плана муниципального образования «Нежновское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту Иципино в части изменения границ населенного пункта Иципино определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием к договору на выполнение работ.

Подготовка проекта генерального плана муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области применительно к населенному пункту Иципино осуществлена в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации, Ленинградской области, Кингисеппского муниципального района.

В составе проекта разрабатываются мероприятия с разбивкой по последовательности их выполнения:

первая очередь – 2020 г.,

расчетный срок – 2030 г.

Основой для разработки мероприятий территориального планирования послужили следующие документы прогнозного и нормативно-правового характера:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 25.10.2001 № 136 ФЗ;

- Федеральный закон от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. №1222-ФЗ);

- Федеральный закон от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон от 6 февраля 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- «Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов»;

- Областной закон от 28 октября 2004 года № 81-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

- Областной закон от 14 декабря 2011 года № 108-оз «О регулировании градостроительной деятельности на территории Ленинградской области в части вопросов территориального планирования»;

- «Региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области», утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 22 марта 2012 года № 83;

- Схема территориального планирования Ленинградской области, утверждена постановлением правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460;

- Схема территориального планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области;

- Устав муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области (новая редакция).

Проект генерального плана муниципального образования «Нежновское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту Иципино в части изменения границ населенного пункта Иципино разработан с учетом основных принципов и стратегических направлений развития, изложенных в базовой градостроительной документации и документах прогнозного социально-экономического развития территории.

Обоснование проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципальных образований, положений о территориальном планировании, содержащихся в Схеме территориального планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, Региональных нормативов градостроительного проектирования Ленинградской области.

Карты генерального плана  и карты по обоснованию проекта разработаны на электронной подоснове с использованием программного комплекса Mapinfo Professional (версия 8.5) в масштабе М 1:2 000.

Использована цифровая картографическая продукции , разработанная  ЗАО «Лимб» по субподрядному договору № 16/08/С от 04.02. 2008 г. Работы выполнены по разрешению № 70 от 27.02.2008 г. на производство топографо-геодезических работ и картографических работ, выданного Северо-Западным окружным управлением геодезии и картографии.

- Планы и программы комплексного социально-экономического развития Нежновского сельского поселения Кингисеппского муниципального района  Ленинградской области

Подготовка проекта генерального плана МО «Нежновское сельское поселение» МО «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области применительно к населенному пункту Иципино в части изменения границ населенного пункта Иципино осуществлена с учетом утвержденных документов территориального планирования Ленинградской области и Кингисеппского муниципального района Ленинградской области, выполненных на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, программ социально-экономического развития Ленинградской области, планов и программ комплексного социально-экономического развития Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

На территории Ленинградской области реализуются следующие базовые документы долгосрочного стратегического планирования Российской Федерации:

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года;

- Транспортная стратегия  Российской Федерации  на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Председателя Правительства России от 22 ноября 2008 года №  1734-р

- Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года;

- Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года с перспективой до 2030 года;

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года;

- Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской Федерации до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2008 года №  877-р.

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие здравоохранения"

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» и др.;

Среди федеральных целевых программ следует выделить следующие:

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010-2015 годы»;

- Программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы».

- Программа «Жилище на 2011-2015 годы», (в том числе подпрограммы: 
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Обеспечение жильем молодых семей», «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством», «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации»). ;

- Программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

В Ленинградской области действуют следующие региональные программы перспективного планирования:

- Целевая комплексная программа «Развитие и государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области на 2009–2013 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 6 февраля 2009 года № 18);

- Долгосрочная целевая  программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009–2012 годы» (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области      от  2 марта 2009 года № 45);

- Программа социально-экономического развития Ленинградской области на 2012-2016 годы;

- Долгосрочная целевая программа "Культура Ленинградской области" на 2011-2013 годы

- Долгосрочная целевая программа «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Ленинградской области в 2011-2015 годах»;

- Долгосрочная целевая программа «Охрана окружающей среды и природопользование в Ленинградской области на 2011-2015 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие особо охраняемых природных территорий Ленинградской области на 2011-2015 годы» (Постановление Правительства Ленинградской области от 17 июня 2011 года №  180);

- Долгосрочная целевая программа «Модернизация здравоохранения на территории Ленинградской области на 2011-2012 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и массового спорта в Ленинградской области на 2011-2013 годы»;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие сферы туризма и рекреации Ленинградской области на 2010-2015 годы»;

- Схема и программа перспективного развития электроэнергетики Ленинградской области на 2011-2015 годы (утверждена постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 2011 года №  466).

Основные стратегические направления социально-экономического развития Кингисеппского муниципального района определены Концепцией социально-экономического развития территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 30.10.2013 г.

Стратегические цели социально-экономического развития МО «Нежновское сельское поселение»

Основные направления территориального развития Нежновского сельского поселения основываются на стратегических целях социально-экономического развития, определенных в Концепции социально-экономического развития территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2025 года, утвержденной решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 30.10.2013 г., проектных решениях схемы территориального планирования Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

Основными стратегическими направлениями развития территории, в соответствии с программными документами являются:

1. Повышение уровня и качества жизни населения;

2. Улучшение демографической ситуации и воспроизводство трудовых ресурсов;

3. Обеспечение наиболее полной занятости населения;

4. Повышение уровня доходов и улучшения структуры потребления;

5. Укрепление здоровья населения;

6. Обеспечение экологической безопасности.

Основываясь на прогнозах долгосрочного развития Российской Федерации, Ленинградской области, а также обозначенных рамочных условиях и действии внешних факторов развития, для Кингисеппского муниципального района можно выделить несколько сценариев развития. В «Концепции социально-экономического развития территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2025 года» рассмотрено три сценария долгосрочного развития МО «Кингисеппский муниципальный район»: инерционный сценарий, форсированный сценарий, реалистичный сценарий:

В качестве наиболее вероятного для реализации в генеральном плане Нежновского сельского поселения применительно к д. Иципино выбран реалистичный сценарий долгосрочного развития МО «Кингисеппский муниципальный район», принятый в Концепции социально-экономического развития территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2025 года.

Для долгосрочного экономического развития важной стратегической целью остается формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения. Для этого необходимо:

- поддержание благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата;

-проведение инвестиционной стратегии размещения новых промышленных производств;

-развитие традиционных отраслей территориальной специализации: сельскохозяйственных предприятий;

- содействие развитию малого бизнеса.

Особенности и проблемы развития МО «Нежновского сельского поселения, в основном, связаны с географическим положением, влияющим на использование территориально-ресурсного потенциала и трудовых ресурсов. Природно-климатические и ландшафтные условия территории определяют перспективы развития рекреационной деятельности и туризма, малого бизнеса в сфере услуг и производства сельскохозяйственной продукции.

Учет федеральных и региональных интересов осуществляется при установлении функциональных зон и параметров их планируемого развития, а также при отображении мероприятий по территориальному планированию федерального, регионального и районного значения (на основе утвержденных документов территориального планирования Ленинградской области, Кингисеппского муниципального района Ленинградской области).

2.Анализ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ территории МО «Нежновское сельское поселение» и возможножных направлений развития

2.1	 Положение Нежновского сельского поселения в Кингисеппском муниципальном районе Ленинградской области

МО «Нежновское сельское поселение» расположено в северо - восточной части Кингисеппского муниципального района. Границы МО «Нежновское сельское поселение» определены областным законом от 28 октября 2004 года № 81-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Кингисеппский муниципальный район и муниципальных образований в его составе». Сельское поселение расположено в северо-восточной части Кингисеппского муниципального района, площадь в установленных границах составляет 1082 га.

В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» в МО «Нежновское сельское поселение» входит 21 сельских населенных пункта. Населенные пункты МО «Нежновское сельское поселение д. Большое Райково, д. Большое Стремление, д. Вассакара, д. Головкино, д. Заозерье, д. Ильмово, д. Иципино, д. Копаницы, д. Луизино, д. Малое Райкино, д. Монастырьки, д. Мышкино, д. Нежново, д. Новое Устье, д. Павлово, д. Пейпия, д. Пятчино, д. Семейское, д. Среднее Райково, д. Урмизно, д. Холодные Ручьи.

Административным центром сельского поселения является деревня Нежново, расположенная в 55 км на северо-восток от г. Кингисепп. Деревня Иципино расположена в восточной части сельского поселения на расстоянии 8 км от административного центра сельского поселения. Связь с д. Иципино осуществляется по дорогам регионального значения «Подъезд к д. Иципино» и «Копорье – Ручьи».

Численность населения  МО «Нежновское сельское поселение» на 01.01.2014  г. составляет 625 чел. Это самое малочисленное сельского поселение Кингисеппского муниципального района. В д. Иципино в настоящее время зарегистрирован 10 человек.

Территория сельского поселения включает часть государственного природного заказника регионального значения «Котельский»: озеро Копанское и прилегающие к нему ландшафты. На севере сельское поселение имеет выход к Копорской губе Финского залива, данные территории обладают высокой рекреационной привлекательностью.

В соответствии со схемой территориального планировании  Кингисеппского муниципального района Ленинградской области на рассматриваемой территории планируется организация особо охраняемой природной территории местного значения, для сохранения уникальных и типичных  таежных ландшафтов. Отсутствие источников техногенной нагрузки, наличие уникальных водных объектов и больших по площади лесных массивов, сельскохозяйственных угодий определяют благополучную экологическую обстановку и значительные возможности для развития экологического и сельского туризма.

Перспективно развитие рекреационно-туристической инфраструктуры. Необходимо также селективное восстановление деятельности неработающих сельскохозяйственных предприятий, имеющих жизненно-важное значение для населения, развитие фермерских хозяйств.

К основным факторам, благоприятным для развития Нежновского сельского поселения относятся:

- выгодное географическое положение и удобные транспортные связи с г. Сосновый Бор, Ломоносовским муниципальным районом, г. Кингисепп, морским портом «Усть-Луга» и Санкт-Петербургом;

- высокий природно-рекреационный потенциал территории;

- наличие территориальных резервов для развития дачного строительства;

- наличие условий для развития сельскохозяйственного производства.

  - Природные условия и ресурсы

Климат

Рассматриваемая территория расположена в Атлантико-Европейской климатической области умеренного пояса. Климатические условия района характерны для таежной зоны побережья Балтийского моря. Смягчающее влияние Финского залива определяет климатические условия местности, характеризующиеся малым количеством летних осадков (180-200 мм), незначительной толщиной снежного покрова (до 18 см) и продолжительным (максимально до 250 дней) безморозным периодом.

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99) рассматриваемая территория относится к II В климатическому району.

Основные климатические показатели приводятся по данным метеостанции «Кингисепп» (местоположение станции – 28°36'0.249" в.д. 59°22'12.010" с.ш.).

Среднегодовая температура +4,6 С°, средние температуры июля +16,8 С°, января -8,1 С°. Средняя продолжительность периода с температурой выше +5 С° колеблется от 170 до 175 дней в году, а с температурой выше +10 С° составляет 120 дней. Среднегодовая сумма температур за период со средними температурами выше +10С° определяется в 1650-1700 единиц. Средняя продолжительность безморозного периода – 150 дней.

Господствующее направление ветров в течение года – южное и юго-восточное. В летний период увеличивается повторяемость ветров северного и северо-западного направлений (таблица 2.1)

Таблица 2.1  Характеристика ветрового режима

| Месяц | Направление ветра |
| --- | --- |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль |
| год | 10 | 4 | 11 | 14 | 17 | 11 | 14 | 9 | 9 |
| январь | 9 | 3 | 11 | 19 | 20 | 13 | 11 | 7 | 7 |
| февраль | 7 | 3 | 12 | 18 | 19 | 12 | 13 | 7 | 9 |
| март | 7 | 3 | 12 | 17 | 20 | 13 | 13 | 8 | 8 |
| апрель | 12 | 6 | 14 | 14 | 13 | 9 | 13 | 10 | 8 |
| май | 15 | 7 | 15 | 10 | 10 | 7 | 14 | 12 | 9 |
| июнь | 14 | 7 | 12 | 9 | 11 | 8 | 16 | 12 | 11 |
| июль | 14 | 5 | 11 | 8 | 13 | 10 | 16 | 11 | 13 |
| август | 10 | 5 | 11 | 9 | 14 | 10 | 16 | 8 | 16 |
| сентябрь | 10 | 5 | 11 | 12 | 16 | 10 | 14 | 8 | 13 |
| октябрь | 8 | 3 | 9 | 15 | 20 | 14 | 17 | 7 | 7 |
| ноябрь | 7 | 3 | 11 | 17 | 26 | 12 | 13 | 6 | 5 |
| декабрь | 7 | 3 | 10 | 17 | 23 | 14 | 13 | 7 | 6 |

Для рассматриваемой территории характерны конвективно-изотермические условия устойчивости атмосферы, температурные инверсии редки. Коэффициент стратификации А=160, что способствует рассеиванию загрязняющих веществ. По сочетанию неблагоприятных метеоусловий данная территория характеризуется низким ПЗА (СанПиН 2.1.6.1032-01). Среднегодовая повторяемость слабых ветров, штилей и приземных инверсий не превышает 20 %.

В целом климатические условия благоприятны для жилищного строительства, развития сельского хозяйства, туризма.

Геологическое строение, рельеф и геоморфологические особенности территории

Рассматриваемая территория расположена в пределах Предглинтовой низменности (Венд-кембрийской низины). Поверхность ее представляет собой холмисто-грядовую в центральной части и пологоволнистую равнину. Рассматриваемая площадь имеет трех ярусное геологическое строение. В ее пределах в разрезе развиты протерозойские образования кристаллического фундамента, верхнепротерозойские осадочные образования венда, палеозойские осадочные толщи плитного чехла кембрийской системы и кайнозойские отложения четвертичной системы.

Отложения четвертичной системы распространены повсеместно. Они перекрывают венд-палеозойские породы покровом неравномерной мощности от 40-60 м на водоразделах до 120-150 м в древних долинах и пределах Финского залива.

Озерно-ледниковые отложения Балтийского ледникового озера широко развиты вдоль восточного побережья озер Копанское и Глубокое. Они залегают на абсолютной отметке ниже 43-45 м обычно на морене Осташковского горизонта и нередко перекрываются голоценовыми осадками. Мощность отложений варьирует от 0,7 до 36 м, составляя в среднем 8-12 м. Слои Балтийского ледникового озера представлены песками с включением гравия и гальки кристаллических пород (до 10%), глинами, ленточными глинами, супесями.

Особенности геоморфологического строения территории определяется рельефом поверхности дочетвертичных пород, основные черты которого сформировались в период от среднего девона до плиоцена (поздний неоген). В четвертичный период он был частично изменен под влиянием процессов ледниковой и морской аккумуляции, экзарации, абразии, эрозии современных рек, торфообразования и новейших тектонических движений. Главным морфологическим элементом дочетвертичной поверхности является Венд-Кембрийская (Предглинтовая низина), глубоко расчлененная древними долинами преимущественно субмеридионального простирания.

Водно-ледниковые волнистые равнины, относящиеся к зандровому типу, развиты, в основном, по склонам камовых массивов, расположенных к западу и востоку от озера Глубокое. Они залегают на абсолютных отметках выше 40 м при относительных высотах 2-3 м. Камовый рельеф развит на абсолютных высотах от 45 до 75 м. Камы наблюдаются в виде беспорядочно ориентированных холмов высотой до 25 м с пологими склонами, разделенных замкнутыми котловинами. Озерно-ледниковые равнины, сформированные на осадках Балтийского ледникового озера, имеют наклонную поверхность в сторону молодых озерных и морских равнин.

Абсолютные отметки высот на территории населенного пункта д. Иципино колеблются около отметки 50 м.

Согласно данным об изучении новейших тектонических движений западной части Ленинградской области планируемая  рассматриваемая территория располагается вне региональных зон современной тектонической активизации и соответственно повышенной трещиноватости и проницаемости пород осадочного чехла для газовых эманаций (радон, метан, углекислый газ) и подземных вод.

Гидрогеологические условия

Рассматриваемая территория расположена в северной части Ленинградского бассейна пластовых напорных вод, характеризующейся мощной зоной пресных вод. Данная зона охватывает геологический разрез вплоть до отложений венда, залегающих на абсолютных отметках минус 200-240 м. В пределах этой зоны выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

- четвертичный водоносный комплекс;

- среднедевонский слабоводоносный комплекс;

- ордовикский водоносный комплекс;

- кембро-ордовикский водоносный комплекс;

- лонтоваский водоупорный горизонт;

- ломоносовский водоносный горизонт;

- котлинский водоупорный горизонт.

Четвертичный водоносный комплекс имеет спорадическое распространение.  На рассматриваемом участке подземные воды практически отсутствуют.

Среднедевонский слабоводоносный комплекс залегает на глубине от 1 до 27 м под четвертичными отложениями, на описываемой территории комплекс безнапорный или слабонапорный. В силу небольшой мощности, слабой водообильности и незащищенности от поверхнстного загрязнения эксплуатационное значение его весьма ограничено.

Ордовикский водоносный комплекс на данной территории развит повсеместно. Водовмещающими породами являются известняки и доломиты мощностью 90-110 м. Водообильность комплекса неравномерна. Удельный дебит скважин колеблется от долей л/с до 2 л/с и выше. Уровни подземных вод находятся на глубинах от 1 до 30 м ниже поверхности земли.

На территории Нежновского сельского поселения имеет распространение Ордовикский водоносный комплекс. Областью питания водоносного комплекса является территория ордовикского плато. Производительность централизованных водозаборов на этой территории может изменяться от 3 (в районе глинта) до 30 тыс. м3/сутки. К известнякам и доломитам приурочены безнапорные карстово-трещинно-пластовые подземные воды.

Однако характер распределения ресурсов пресных подземных вод и специфика гидрогеологических условий отдельных территорий не позволяет рассчитывать на полное обеспечение хозяйственно-питьевого водоснабжения муниципального района подземными водами вблизи потребителей. Так, северная часть муниципального района (Усть-Лужское, Вистинское, Нежновское  сельские поселения) не обеспечена пресными подземными водами, которые по количеству и качеству могли бы служить источником централизованного водоснабжения.

Для водоснабжения населения д. Иципино используются колодцы, родники, слабо-напорные скважины.

Ландшафты

Согласно схеме физико-географического районирования и типологии ландшафтов Северо-Запада, территория  северо-восточной части кингисеппского муниципального района относится к Нижне-Лужскому ландшафту Балтийско-Ладожского округа. Ландшафт занимает расширенную часть предглинтовой Кембрийской низины, примыкающую к Нарвско-Лужскому понижению Ордовикского плато; на востоке и на юге ограничен линией Балтийского глинта.

На северо-востоке ландшафта тянется узкая и глубокая древняя ложбина стока, к которой приурочена цепочка довольно крупных (5-10 км²) озер, входящих в состав заказника «Котельский». В северной части ложбины озер довольно глубоки (Копанское 20 м, Глубокое – 24 м). Наиболее южное из озер Бабинское, а также расположенные западнее озера Хаболово и Судачье мелководны (1,5-4,0 м), интенсивно зарастают. Низменный плоский рельеф и водоупорные подстилающие породы способствуют заболачиванию.

Дренированные песчаные урочища (восточная предглинтовая полоса и др.) заняты сосновыми борами (лишайниковыми, брусничными, вересковыми, сухотравными) на слабо- и среднеподзолистых супесчаных почвах. В полосе, прилегающей к Ордовикскому плато, встречаются сложные сосняки с дубом, липой и участием дубравных трав.

На низкой литориновой террасе вдоль побережья Финского залива и у подножий склонов (в том числе глинта) часто тянутся невысокие пологосклонные вытянутые узкие песчаные гряды (древние береговые валы) и их системы, обычно в комплексе с межваловыми понижениями. На грядах распространены сосновые зеленомошные леса и мелколиственные (в т.ч. с сосной и елью) травяно-черничные и травяные леса на слабоподзолистых иллювиально-железистых почвах, в понижениях – черноольховые и березовые (с сосной и елью) влажнотравные травяно-осоковые и травяно-сфагновые леса на торфянисто-глеевых почвах, а также травяно-осоковые болота. Группы невысоких дюн заняты редкостойными сосняками вересковыми, брусничными и лишайниковыми на поверхностно-подзолистых иллювиально-железисто-гумусовых маломощных и слаборазвитых почвах. На низких зарастающих берегах распространены заросли камыша клубнекамыша, тростника.

Согласно геоботаническому районированию европейской части России рассматриваемая территория относится к Прибалтийско-Ленинградскому округу полосы южнотаежных лесов Северодвинско-Верхнеднепровской подпровинции Североевропейской таежной провинции. Растительность прилегающей к населенному пункту территории представлена лесами, преимущественно смешанными, местами с участием широколиственных пород,  и суходольными косимыми лугами.

Почвы

Согласно почвенно-географическому районированию России рассматриваемая территория приурочена к северной окраине Прибалтийской провинции дерново-подзолистых слабогумусированных и болотно-подзолистых почв. Провинция представляет собой равнину, покрытую толщей ледниковых и водно-ледниковых наносов, относящихся к последнему неоплейстоценовому Валдайскому (Осташковскому) оледенению.

Сведений о наличии на территории  населенного пункта почв, включенных в «Красную книгу почв Ленинградской области», не выявлено.

Гидрографическая сеть

Рассматриваемая территория относится к водосборному бассейну р. Систа, впадающей в Копорскую губу Финского залива. Природная гидрографическая сеть на рассматриваемой территории представлена ручьем, протекающим вдоль северной границы населенного пункта, ручьем в южной части населенного пункта, впадающим в р. Систу, на территории деревни имеются также мелиоративные канавы и  пруды, к востоку на расстоянии около 200 м от границ населенного пункта протекает р. Систа.

Река Систа течёт со склонов Ижорской возвышенности из Коростовицкого озера и впадает в Копорскую губу Финского залива в районе деревни Систо-Палкино. Общая протяженность реки составляет 64 км. В верховьях первые 8 км река протекает в крутых берегах, в среднем течении — в низких, болотистых, обрамлённых кустарником и смешанным лесом. В низовье она течёт среди высоких берегов, покрытых сосновым лесом. Пойма двухсторонняя, преобладающая ширина 50 м.

Для реки характерно смешанное питание. Доля талых вод в стоке составляет 40-50%; на дождевое и грунтовое питание приходится по 25-30 % суммарного стока. Режим реки характеризуется весенним половодьем, формирующимся за счет таяния снега, повышенной летней и зимней меженью, которые при обильном грунтовом питании относительно хорошо обеспечены водой, и осенним паводком, образующимся за счет дождей и достигающим в редких случаях размеров весеннего половодья.

В бассейнах карстовых рек, берущих начало на окраине Силурийского плато (Систа), наблюдается вначале возрастание, а затем постепенное убывание модуля годового стока по мере увеличения площади водосбора и, следовательно, уменьшения доли карстового питания. Летом и зимой водоносность рек сильно уменьшается, однако на большинстве рек не падает ниже 5 л/с км2 (таблица 2.2).

Таблица 2.2	Модуль стока реки Систа по Кингисеппскому муниципальному району (по данным Гидрологических ежегодников)

| Река | Модуль стока, л/с км2 |
| --- | --- |
|  | Максимальный | Минимальный | Средний |
| Систа | 16,1 | 5,62 | 11,66 |

На ледовом режиме рек существенно сказывается близость моря; чем ближе реки находятся к морскому побережью, тем позднее они замерзают и ранее вскрываются. Вскрытие льда на реке Систа происходит преимущественно в апреле и сопровождается заторами, а также ледоходом, шугоходом и навалом льда на берегах.

Полезные ископаемые

На территории, с юга примыкающей к границам д. Иципино расположено месторождение песков и песчано-гравийных материалов. Обществу с ограниченной ответственностью "ПГС-Прогресс" в аренду лесной участок из категории земель лесного фонда площадью 11,4 гектара в квартале 49 (выделы 1, 9-11, 14-16) Котельского участкового лесничества Кингисеппского лесничества для разработки месторождения песков и песчано-гравийных материалов "Куммолово" на участке недр "Куммолово-1". В настоящее время идет подготовка для начала промышленной разработки данного месторождения.

2.3	Оценка экологического состояния

Атмосферный воздух

По данным доклада «Об экологической обстановке Ленинградской области в 2012 году» в Кингисеппском муниципальном районе средний уровень загрязнения воздуха пылью и диоксидом азота находится ниже допустимых значений, а количество проб воздуха с превышением предельно-допустимых концентраций на территории городских поселений минимально по сравнению с другими регионами.

Регулярные наблюдения за переносом загрязняющих веществ в приземном слое атмо-сферного воздуха на территории Нежновского сельского поселения не ведутся. Уровень загрязнения атмосферного воздуха в Нежновском сельском поселении можно оценить как низкий, учитывая отсутствие на рассматриваемой территории крупных стационарных источников загрязнения атмосферы, низкую интенсивность движения автотранспорта, удаленность крупных стационарных источников загрязнения на сопредельной территории, результаты натурных наблюдений, отражающих низкий уровень загрязнения атмосферы в г. Кингисеппе и Кингисеппском районе в целом.

Загрязнение поверхностных и подземных вод

Финский залив считается наиболее загрязненным районом Балтийского моря. В основном воды Финского залива в наибольшей степени загрязнены медью (все средние значения для меди превышают ПДК). В Копорской губе среднее значение для меди превышает ПДК в 1,5 раза, в глубоководном районе в 1,4 раза, в мелководном районе и Лужской губе - в 1,1 раза. Наибольшее содержание меди отмечается в Копорской губе.  Наибольшая концентрация фенола зафиксирована в Лужской губе.

Основным точечным загрязнителем юго-восточного побережья Финского залива являются канализационные очистные сооружения (КОС) г. Сосновый Бор. Максимальное количество сточных вод (96.7%) от источников загрязнителей сбрасывается в поверхностные водные объекты. Дополнительную нагрузку на реки создают стоки рассредоточенных поверхностных загрязненных вод с территорий населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий. Из общего количество сточных вод в море сбрасывается загрязненных около 8 %, остальные 92 % относятся к категории нормативно чистых.

Озеро Копанское с севера на юг оно протянулось на 7 километров, средняя ширина – 1,4 километра (от 0,8 до 2 км). Глубина достигает 20 метров. Из озера вытекает река Пейпия, связывающая озеро с Финским заливом. На большом протяжении раскинулись песчаные пляжи. От западного берега вытянулась живописная Журавлиная коса, которая делит озеро на две части. К северу от нее лежит широкий плес с низкими берегами, местами переходящими в болото. Южная часть озера более узкая. Берега здесь высокие, с песчаными откосами, поросшие сосной, иногда с примесью березы. Значительные площади занимают сельскохозяйственные угодья.

Основным источником загрязнения подземных вод в Кингисеппском муниципальном районе является промышленное производство со следующими компонентами загрязнения: фосфаты, сульфаты, азотные соединения и нефтепродукты. В пределах территорий сельскохозяйственного производства, главной причиной загрязнения является внесение избыточных доз удобрений, особенно в пределах карстовых зон ордовикского плато. На этих территориях установлена область постоянного и эпизодического бактериального загрязнения. Региональным фактором загрязнения являются атмосферные осадки. Кроме того, местными потенциальными и фактическими источниками загрязнения подземных вод являются участки складирования и накопления отходов и стоков.

Способствует распространению загрязнения характерное для территории более высокое положение уровня грунтовых вод по сравнению с уровнем напорных вод. Концентрация микрокомпонентов в подземных водах во времени нарастает, процесс носит региональный характер и определяется все возрастающими техногенными нагрузками, обусловившими общее загрязнение окружающей среды.

В целом состояние качества используемых для хозяйственных нужд подземных вод является неудовлетворительным из-за повышенного содержания специфических компонентов загрязнения, которое во многом связано с технологическими нарушениями промышленных производств, в условиях практически незащищенности подземных вод от инфильтрационного загрязнения. Наличие многочисленных потенциальных природных коллекторов загрязнения в муниципальном районе может привести к устойчивому загрязнению подземных вод ордовикского горизонта с аккумулирующим эффектом.

Радиационная обстановка

По данным доклада «Об экологической обстановке Ленинградской области в 2012 году» радиационный фон на территории Ленинградской области находится в пределах 0,08-0,29 мкЗв/ч, что соответствует многолетним естественным среднегодовым значениям радиационного фона в Ленинградской области.

В целом по Кингисеппскому муниципальному району в Ленинградской области уровень гамма-фона определяется природными и (незначительно) техногенными источниками на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате прошлых радиационных аварий и инцидентов.

На территории Ленинградской области функционирует информационно-измерительная сеть автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) в целях анализа полученных данных и оперативного информирования населения региона. Радиационная обстановка в настоящее время на территории Ленинградской области в целом остается стабильной.

Основные радиационно-опасные объекты Ленинградской области расположены на территории города Сосновый Бор. К их числу относятся: Ленинградская АЭС, Ленинградское отделение филиала «Северо-Западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО», НИТИ имени А.П.Александрова. Контроль радиационной обстановки на территории перечисленных предприятий, а также на прилегающей территории (в зоне наблюдения) осуществляется специализированными лабораториями.

Значения мощности экспозиционной дозы (МЭД) в 100-км зоне Ленинградской АЭС определялись в 14 пунктах наблюдения и по результатам измерений составили (сред-нее/максимальное в мкР/час) в Кингисеппе 13/16, в Сосновом Бору 11/20

Значения концентраций радиоактивных аэрозолей в 100-км зоне Ленинградской АЭС за 2012 год составили: средняя концентрация радиоактивных аэрозолей - 9,4*10-5 Бк/м3; максимальная - 306,6*10-5 Бк/м3.

Ограничение облучения населения Ленинградской области осуществляется путем регламентации контроля радиоактивности объектов окружающей среды (воды, воздуха, пищевых продуктов и пр.), разработки и согласования мероприятий на период возможных аварий и ликвидации их последствий. Радиационных аварий, приведших к повышенному облучению населения, в Ленинградской области не зарегистрировано.

Таким образом, действующая в Ленинградской области система управления радиационной безопасностью и проводимый комплекс организационных, технических и санитарно-гигиенических мероприятий обеспечивают требуемый уровень радиационной безопасности для населения.

В радиационно-гигиенический паспорт территорий Ленинградской области, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате аварии на Чернобыльской АЭС, включена информация, характеризующая радиационную обстановку двух пострадавших муниципальных районов: Кингисеппского и Волосовского - общей площадью 680,3 км2. При этом, в Кингисеппском муниципальном районе, количество населенных пунктов, относящихся к зоне льготного социально-экономического статуса, составляет 22 с общей численностью населения 3319 человек. В Нежновском поселение в этот список входит только д. Нежново. По данным мониторинговых исследований за 2005-2011 годы радиационная обстановка в зоне льготного социально-экономического статуса продолжает оставаться достаточно стабильной.

Средние значения плотности загрязнения 137Cs территории населенных пунктов по результатам обследования, проведенным ГУ НПО «Тайфун» по состоянию на 01 января 2008 года представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3. Данные по радиоактивному загрязнению 137Cs территории населенных пунктов Нежновского сельского поселения Кингисеппского муниципального района (Ки/км2)

|  | Сельские поселения | Населенные пункты, где проводились наблюдения | Радиоактивное загрязнение Среднее/максимальное 137Cs (Ки/км2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нежновское | Большое Стремление | 0,5/0,64 |
| 2 | Нежновское | Вассакара | 0,6/0,68 |
| 3 | Нежновское | Ильмово | 0,6/0,78 |
| 4 | Нежновское | Иципино | 0,7/1,32 |
| 5 | Нежновское | Копаницы | 0,6/0,68 |
| 6 | Нежновское | Луизино | 0,6/1,18 |
| 7 | Нежновское | Монастырьки | 1,7/3,6 |
| 8 | Нежновское | Мышкино | 0,5/0,81 |
| 9 | Нежновское | Нежново | 0,9/2,38 |
| 10 | Нежновское | Новое Устье | 0,5/0,60 |
| 11 | Нежновское | Павлово | 0,5/0,63 |
| 12 | Нежновское | Семейское | 0,1/0,8 |
| 13 | Нежновское | Холодные Ручьи | 0,5/0,56 |

В большинстве населенных пунктов, в т.ч. и в д. Иципино, средние значения уровня загрязнения не превышают 1 Ки/км2 и, таким образом рассматриваемая территория не относится к зоне радиоактивного загрязнения.

  - Санитарная очистка территории

В МО «Нежновское сельское поселение» действует контейнерная и бесконтейнерная система вывоза твердых бытовых отходов (ТБО). Применяемая система уборки и средний годовой объем ТБО представлены в таблице 2.4 по данным администрации Кингисеппского муниципального района.

Таблица 2.4. Система организации сбора, вывоза и размещения ТБО населения

на территории МО «Нежновское сельское поселение»

| Поселение | Организация, осуществляющая сбор и вывоз ТБО населения | Организация, осуществляющая размещение ТБО населения | Объект размещения отходов | Количество отходов, размещенных на объекте размещения, тыс. м3 | Система сбора и вывоза ТБО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 |  |
| Нежновское сельское поселение | СМУП «Спецавтотранс» г. Сосновый Бор | СМУП «Спецавтотранс» г. Сосновый Бор | Полигон ТБО г. Сосновый Бор | 0,38 | 0,5 | бесконтейнерная |

Как и в большинстве поселений Кингисеппского муниципального района в  Нежновском сельском поселении система сбора и транспортировки ТБО организована только от благоустроенного жилищного сектора.

В таблице 2.5 представлена информация из Генеральной схемы санитарной очистки территории Нежновского сельского поселения ( разработчик ООО «НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами».

Частный сектор вывозит твердые бытовые отходы самостоятельно, что противоречит действующему санитарному и природоохранному законодательству.

Жидкие отходы неканализованных домовладений

Жидкие бытовые отходы - нечистоты, собираемы в неканализованном жилом фонде. Жидкие бытовые отходы из выгребных ям, на территории муниципального района вывозятся спецтранспортом ОАО «ЭХО» на сливную станцию для дальнейшей очистки на городских очистных сооружениях (г. Кингисепп).

Биологические отходы, которые могут образовываться в личных, подсобных хозяйствах, в населенных пунктах утилизируют путем переработки на 
ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных
местах. Владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели животного,  обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязаны
известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по результатам осмотра,  определяет порядок утилизации или уничтожения биологических отходов.

Свалки, не обустроенные в соответствии с нормами санитарного и природоохранного законодательства, являются временными и представляют значительную эпидемиологическую опасность, нарушают природный ландшафт и являются источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Свалки рекомендуется закрыть и зарезервировать их территории, после ввода в эксплуатацию полигона ТБО. Рекультивацию свалок необходимо проводить по специальным проектам, после прекращения процессов выделения свалочных газов и деструкции легкоразлагаемых фракций ТБО и стабилизации тела свалки.

По результатам мониторинга обращения с твердыми бытовыми отходами в Кингисеппском муниципальном районе можно сделать вывод, что органами местного самоуправления фактически организуется санитарная очистка и благоустройство территорий, ликвидация небольших самовольных свалок мусора, уборка захламленных территорий, которые происходят в зависимости от финансовых возможностей бюджета.

Таблица 2.5. Объемы образования ТБО в МО «Нежновское сельское поселение», м3/год (в соответствии с Генеральной схемы санитарной очистки территории Нежновского сельского поселения)

| Наименование муниципального образования | год | проживает человек | Среднегодовая норма накопления м3/год на 1 чел | Объем образования ТБО тыс. м3/год | Крупногабаритные отходы (КГО) | Организации и учреждения, м3 | Всего, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | благоустроенный жилой фонд | неблагоустроенный жилой фонд | благоустроенный жилой фонд | неблагоустроенный жилой фонд | благоустроенный жилой фонд | неблагоустроенный жилой фонд | Всего |  |  |  |
| Нежновское сельское поселение | 2008 |  | 619 |  | 1,31 |  | 813 | 813 | 41 | 569 | 1423 |
|  | 2010 |  | 606 |  | 1,34 |  | 815 | 815 | 41 | 570 | 1426 |
|  | 2013 |  | 588 |  | 1,49 |  | 817 | 817 | 41 | 572 | 1430 |
|  | 2018 |  | 560 |  | 1,47 |  | 820 | 820 | 41 | 574 | 1435 |
|  | 2023 |  | 532 |  | 1,64 |  | 824 | 824 | 41 | 577 | 1442 |

2.5 Историко-культурный потенциал территории

Историко-культурное наследие Кингисеппского муниципального района отражает особенности исторического освоения территории. Данная территория меняла свою государственную принадлежность в течение последних 500 лет. Здесь менялся этнический состав населения, длительно сосуществовали разные этнические группы. Древние жители этого края - представители води и ижоры, относящиеся к прибалтийско-финским народам. В русских летописях ижоры впервые упомянуты при описании 1228 года. Земледелие и рыболовство основным хозяйственным занятием местного населения. Водские деревни располагались на как западе: на Кургальском полуострове,  так и на востоке рассматриваемой территории, южнее Копорского залива.

Издавна эта земля, по которой проходил путь «из варяг в греки», принадлежала «Господину Великому Новгороду». Река Луга – одновременно главный транспортный путь и социокультурная граница между смешанным прибалто-финским и славянским населением. К XVI веку сложилась система сельского расселения, о чем свидетельствуют новгородские писцовые книги, а также карты, которые можно обоснованно использовать для историко-географических реконструкций, в т.ч. информацию из книги 1909 г. А.Н. Гиппинга с многочисленными шведскими документами, из собрания Гиппинга и Куника 1913 г., карты Водской пятины 1500 г., шведской карты 1676 г., карты Ф.Н. Шуберта 1827 г. и т.п.

По Столбовскому миру 1617 г. все земли по течению Невы; крепости: Ям, Копорье, Ивангород, Карела, и Орешек – отошли к Швеции. Старинная ижорская земля стала называться Ингерманландией, но победоносные войны Петра I вернули их России. Одновременно с возведением новой столицы шло обустройство окрестных земель, названных в 1708 г. Ингерманландской губернией.

С возвращением земель России связана вторая большая этническая смена, приведшая к росту численности русского населения (уже в 1732 г. в Ямском уезде русские составляли 26,6 %, а в допетровский период только 9,6 %). С XVIII в. началась активная ассимиляция прибалто-финских народов..

Деревня Itzepina By в Каргальском погосте упоминается в шведских «Писцовых книгах Ижорской земли» 1618—1623 годов. На карте Ингерманландии А. И. Бергенгейма, составленной по материалам 1676 года, данный населенный пункт обозначен как деревня Itsepinaby. В конце XIX здесь проживало около 200 человек. Местное население использовало восточноводский диалект водского языка, который в настоящее время не сохранился.

В настоящее время в д. Иципино проживает 10 человек.

Объекты культурного наследия

В соответствии со списком объектов культурного наследия в границах д. Иципино и на прилегающей территории объектов культурного наследия  нет.

С исторической точки зрения интересно, расположенное в д. Иципино средневековое ижорское кладбище, что свидетельствует о древнем заселении данной территории.

3.	Анализ комплексного развития территории

  - Демографическая ситуация и численность населения

Сложившаяся в настоящее время социально-демографическая ситуация характеризуется рядом кризисных явлений, таких как, высокая смертность населения, низкая рождаемость, ухудшение здоровья населения. Одним из проявлений неблагоприятной демографической обстановки является то, что начиная с 1991 года начался процесс сокращения численности населения, который продолжается и в настоящее время. С 1991 года показатель естественного прироста населения сменился убылью. Наметившаяся в последние годы стабилизация уровня рождаемости, недостаточна даже для простого замещения поколений.

По данным паспортов сельских поселений наихудшая ситуация сложилась в Нежновском сельском поселении – самый низкий удельный вес детских возрастов (6,4 %), лиц трудоспособного возраста (33,6 %), и самый высокий (60,0 %) лиц старше трудоспособного возраста (Таблица 3.1 ).

Таблица 3.1. Возрастная структура населения МО «Нежновское сельское поселение» (удельный вес, %)

| Муниципальное образование | Моложе трудоспособного возраста | Трудоспособного возраста | Старше трудоспособного возраста |
| --- | --- | --- | --- |
| Нежновское сельское поселение | 6,4 | 33,6 | 60,0 |
| Кингисеппский муниципальный район | 13,5 | 62,9 | 23,6 |

Распределение населения по возрастным группам носит неблагоприятный для развития сельского поселения характер, так как доминирует группа нетрудоспособного возраста.

Современное состояние и формирование демографического потенциала  муниципального образования происходит на фоне следующих демографических процессов:

- незначительные колебания общей численности населения МО «Кингисеппский муниципальный район», определяемые уровнем рождаемости, смертности и миграции населения;

- превышение уровня смертности над уровнем рождаемости, то есть снижение естественного прироста населения и переход его в городах и селах в естественную убыль;

- прогрессирующее «старение» населения (увеличение в его структуре доли лиц старше трудоспособного возраста).

Численность населения

Численность постоянного населения МО «Нежновское сельское поселение» в настоящее время составляет 625 человек. При этом территория сельского поселения широко используется в рекреационных целях,  в т.ч. для дачного отдыха населением Кингисеппского муниципального района, г. Сосновый Бор, Санкт-Петербурга. Численность сезонного населения муниципального образования составляет около 1,5 тыс. чел. Большинство населенных пунктов расположены вдоль меридиональной планировочной оси территории сельского поселения – автомобильной дороги «Котлы – Семейское - Урмизно».

В Нежновском сельском поселении всего 2 населенных пункта с численностью постоянного населения свыше 100 человек (таблица 3.2).

Таблица 3.2 Сведения о численности постоянного населения и расположении населенных пунктов МО « Нежновское сельское поселение».

| Населенный пункт | Расстояние до административного центра поселения, км | Численность постоянного населения, чел. |
| --- | --- | --- |
| дер. Нежново | АЦ | 218 |
| дер. Большое Райково | 6 | 27 |
| дер. Большое Стремление | 14 | 66 |
| дер. Вассакара | 6 | 38 |
| дер. Головкино | 6 | 0 |
| дер. Заозерье | 9 | 3 |
| дер. Ильмово | 3 | 12 |
| дер. Иципино | 8 | 10 |
| дер. Копаницы | 4 | 15 |
| дер. Луизино | 4 | 4 |
| дер. Малое Райково | 6 | 5 |
| дер. Монастырьки | 10 | 6 |
| дер. Мышкино | 4 | 2 |
| дер. Новое Устье | 10 | 1 |
| дер. Павлово | 0,5 | 130 |
| дер. Пейпия | 14 | 3 |
| дер. Пятчино | 7 | 5 |
| дер. Семейское | 2 | 28 |
| дер. Среднее Райково | 6 | 4 |
| дер. Урмизно | 8 | 43 |
| дер. Холодные Ручьи | 5 | 2 |
| Нежновское сельское поселение |  | 625 |

Как видно из представленной таблицы, основная доля постоянного населения (55,7 %) сосредоточена в административном центре сельского поселения д. Нежново и в д. Павлово. В одном населенном пункте численность населения превышает 50 человек - д. Большое Стремление (66 чел.), Из остальных населенных пунктов следует выделить д. Урмизно (43 чел.), д. Вассакара (38 чел.). В 8 деревнях численность зарегистрированного населения менее 5 чел.

В д. Иципино численность постоянного населения составляет 10 человек ( 6 чел. из них в трудоспособном возрасте). Численность сезонного населения по данным администрации достигает 450 чел.

  - Жилищный фонд

В настоящее время 100 % жилищного фонда размещается в индивидуальных жилых домах. При этом основная доля индивидуального жилищного фонда используется для сезонного населения (в летний период или круглогодично без регистрации).

Характеристика жилищного фонда Нежновского сельского поселения и д. Иципино представлена в соответствии с материалами, предоставленными администрацией сельского поселения. В целом по поселению жилой фонд составил 17,1 тыс. м2 общей площади (4,7 % от всей площади индивидуального жилищного фонда Кингисеппского муниципального района).

Характеристика жилого фонда  в целом по поселению и по населенному пункту  Иципино приведена в таблицах 3.3 и 3.4.

Таблица 3.3. Характеристика жилищного фонда по МО «Нежновское сельское поселение (постоянное население)

| Населённый пункт | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2общей площади % | Ветхий и аварийный фонд, (тыс. м2 общей площади) | Жилая обеспеченность на 1 человека (м2 общей площади) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе |  |  |
|  |  | многоквартирный | Индивидуальный (постоянное проживание) |  |  |
| д. Иципино |  | 0 0% | 1,8 100% | - | - |
| Нежновское сельскому поселению | 17,1 100% | 0 0% | 17,1 100% | - | 27,4 |

Таблица 3.4. Жилищный фонд д. Иципино

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество участков, в т.ч.: | ед. | 163 |
|  | - участки индивидуального жилищного строительства (ИЖС); | ед. | 25 |
|  | - участки личного подсобного хозяйства (ЛПХ); | ед. | 104 |
|  | - участки индивидуальных садоводств (ИС); | ед. | 34 |
| 2 | Из общего количества участки постоянно проживающего населения | ед. | 4 |
|  | Площадь участков | м2 | 61844 |
|  | участки индивидуального жилищного строительства (ИЖС); | м2 | 26320 |
|  | - участки личного подсобного хозяйства (ЛПХ); | м2 | 29824 |
|  | - участки индивидуальных садоводств (ИС); | м2 | 5700 |
|  | Из общего количества участки постоянно проживающего населения | м2 | 2500 |
| Ориентировочная площадь жилищного фонда |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда в индивидуальных жилых домах (ИЖС, ЛПХ, ИС) | тыс. м2 общей площади | 6,7 |
| 2 | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 0 |
| 3 | Всего жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 6,7 |
| 4 | Примерная площадь жилья постоянно проживающего населения | тыс. м2 общ. пл. | 0,7 |

  - Наличие и характеристика объектов культурно-бытового обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания Нежновского сельского поселения является составной частью общей системы обслуживания Кингисеппского района. В соответствии со схемой территориального планировании Кингисеппского муниципального района Ленинградской области перспективная система обслуживания будет  представлена тремя уровнями:

1. Объекты обслуживания районного значения, функция которых - удовлетворение потребностей тяготеющего населения близлежащих населенных пунктов, части или всего муниципального района. В г. Кингисепп, по широкой номенклатуре представлены учреждения и предприятия эпизодического обслуживания отраслей здравоохранения, культуры, спорта, потребительского рынка, среднего и высшего специального образования, а также управления хозяйственной деятельностью. В Кингисеппском муниципальном районе предусматривается выделение четырех поселений с концентрацией в них объектов районного обслуживания – городские поселения Кингисеппское, Ивангородское и сельские поселения Усть-Лужское (на первую очередь переходит в ранг городского), Котельское, которое на расчетный срок переходит в ранг городского поселения.

2. Предприятия повседневного и периодического обслуживания (здравоохранения, культуры, потребительского рынка, местного самоуправления) сосредоточены в д. Нежново, которая является центром внутрипоселенческого обслуживания;

3. Населенные пункты сельского поселения, обеспеченные минимальным набором учреждений повседневного и первичного уровня обслуживания.

Значительная часть населенных пунктов сельского поселения в настоящее время учреждениями обслуживания не обеспечены в силу своей малочисленности.

Следует отметить, что обслуживание населения Нежновского сельского поселения предусмотрено при планируемом размещении объектов обслуживания районного значения в Котельском сельском поселении.

Из учреждений здравоохранения на территории сельского поселения действует Нежновский фельдшерско-акушерский пункт.

Культурное обслуживание населения МО «Нежновское сельское поселение» представлено 1 клубом на 50 мест в д. Нежново и библиотекой в этом же населенном пункте с книжным фондом 15,1 тыс. книг.

В связи с малой расчетной емкостью учреждений образования в Нежновском сельском поселении предусмотрена организация централизованного довоза воспитанников и учащихся из Нежновского поселения в дошкольное и общеобразовательное учреждения Котельского поселения. Для сокращения радиуса транспортной доступности и обеспечения населения требуемыми медицинскими услугами в Котельском поселении  планируется строительство на конец расчетного срока больницы, детской поликлиники и стоматологической поликлиники.

Анализ обеспеченности населения учреждениями обслуживания выполнен, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений» и распоряжением от 19.10.1999 № 1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (таблица 3.5). Обеспеченность данными учреждениями обслуживания оценивается на все население МО «Нежновское сельское поселение».

Таблица 3.5. Современная обеспеченность МО «Нежновское сельское поселение» основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

| Виды и объекты обслуживания | Единица измерения | Норматив на 1000 чел. | Требуется по нормативу | Современное состояние | Нормативная обеспеченность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Воспитание, образование |
| Дошкольные учреждения | мест | 33-40 | 25 | 0 | 0 % |
| Общеобразовательные учреждения | мест | 91 | 60 | 0 | 0 |
| Здравоохранение |
| Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1 тыс. | 13,47 | 9,4 | 0 | 0 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения | посещений в смену | 18,15 | 12,9 | 0 | 0 % |
| Аптеки | объект | 1 объект на 10 тыс. жителей | 0 | 0 | 0 % |
| Социальная защита населения |
| Центр (отделение) социальной помощи на дому | объект | 1 объект на 10 тыс. жителей | 0 | 0 | 0 % |
| Спорт |
| Спортивные залы общего пользования | тыс.м2 площади пола | 0,35 | 0 | 0 | 0 % |
| Спортивные площадки | тыс.м2 общей площади | 1,95 | 1,35 | 0 | 0 % |
| Культура и искусство |
| Учреждение культуры клубного типа | мест | 300 | 150 | 50 | 33,3 % |
| Библиотеки | тыс. томов | 4,5 | 3,2 | 15,1 | 148,5 % |
| Учреждения молодежной политики |
| Учреждения органов по делам молодежи | м² | 25 | 17,0 | 0 | 0 % |
| Сфера торговли |
| Магазины всех типов | м² торговой площади | 486,6 | 340,6 | 300,0 | 88,0 % |
| Рыночный комплекс (крытый рынок) | м2 торговой площади | 40 | 28 | 0 | 0 % |
| Объекты общественного питания (рестораны, бары, кафе и пр.) | мест | 40 | 28 | 0 | 0 |
| Бытовое и коммунальное обслуживание |
| Бани | помывочное место | 5 | 3 | 0 | 0 % |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 5 | 3 | 0 | 0 % |
| Прачечная самообслуживания, мини-прачечная | кг вещей в смену | 10 | 8 | 0 | 0 % |
| Отделения связи* | объект | 1 на 0,5-6 тыс. чел. | 1 | 0 | 0 |
| Отделения и филиалы сбербанка* | объект | 0,5 | 0 | 0 | 0% |
| Гостиницы | мест | 6 | 10 | 0 | 0 % |

В соответствии со «Схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории МО «Нежновское сельское поселение» в 17 населенных пунктах сельского поселения, в т. ч. и в д. Иципино, предусматривается выделение площадок для размещения автомагазинов.

3.4  Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

В широтном направлении территорию Нежновского селького поселения на севере пересекает региональная автомобильная дорога «Санкт-Петербург – Ручьи», в центральной части сельского поселения - автомобильная дорога регионального значения «Копорье – Ручьи», которая связывает Ломоносовский и Кингисеппский муниципальные районы Ленинградской области. По этой дороге осуществляется автотранспортная связь морских портовых комплексов в Лужской губе с опорной сетью региональных автомобильных дорог. Меридиональная транспортная ось - автомобильная дорога регионального значения «Котлы – Семейское – Урмизно». Соединяет региональные автомобильные дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» и «Копорье – Ручьи» между собой и с федеральными автомобильными дорогами "Подъезд к порту «Усть-Луга» и «Нарва».

Основные региональные автодороги, дополняющие опорную сеть дорог Ленинградской области, выполняют функции связующих звеньев между направлениями федеральных автомагистралей, обслуживают межрайонные и межобластные транспортные связи, а также связывают центры сельских поселений между собой и с административным центром муниципального района. Для этой группы автодорог характерны невысокие технические параметры - в основном это III-IV техническая категория, интенсивность движения на них колеблется в пределах 1000-3000 автомобилей в сутки.

Таблица 3.6. Автомобильные дороги регионального значения на территории Нежновского сельского поселения

| Наименование дороги | Протяженность, км | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Санкт-Петербург - Ручьи | 43,9 | Автодорожный выход из Санкт-Петербурга в Ломоносовский и Кингисеппский муниципальные районы вдоль южного берега Финского залива. Автотранспортная связь г. Санкт-Петербург с г. Сосновый Бор, ЛАЭС и морским торговым портом «Усть-Луга». |
| Копорье - Ручьи | 37,4 км | Связывает Ломоносовский и Кингисеппский муниципальные районы Автотранспортная связь морских портовых комплексов в Лужской губе с опорной сетью региональных автомобильных дорог |
| Котлы - Семейское-Урмизно | 23,70 | Соединяет региональные автомобильные дороги «Санкт-Петербург – Ручьи» и «Копорье – Ручьи» между собой и с федеральными автомобильными дорогами "Подъезд к порту «Усть-Луга» и «Нарва». |
| Подъезд к д. Иципино | 3,0 | От автомобильной дороги «Копорье-Ручьи» |

Местные дороги обеспечивают связь населенных пунктов Нежновского сельского поселения между собой и с административным центром поселения. С д. Иципино транспортные связи осуществляются по автомобильной дороге регионального значения «Подъезд к д. Иципино», состояние которой неудовлетворительное. Автомобильная дорога «Подъезд к д. Иципино», соединяет населенный пункт с региональной дорогой «Копорье – Ручьи», относящейся к опорной сети дорог Ленинградской области.

Пассажирские перевозки на территории МО «Нежновское сельское поселение» осуществляет МУП «Кингисеппский автобусный парк».

В связи с планируемой разработкой карьера песка, в настоящее время ООО ПГС «Прогресс ведет работы по строительству технологической дороги.

Улично - дорожная сеть д. Иципино

Улично-дорожная сеть населенного пункта в настоящее время представлена главной дорогой, двумя улицами без наименования и проездами (таблица 3.7).

Таблица 3.7. Характеристика улично-дорожной сети в д.  Иципино

| Наименование улиц и дорог | Протяженность, км | Проезжая часть |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ширина, м | Покрытие |
| Ул. Солнечная | 0,36 | 3,5 | грунтовое |
|  | 3,66 | 3,5-4 | грунтовое |

Общая протяженность улично-дорожной сети д. Иципино составляет 4,02 км. Состояние улиц и проездов на территории деревни требует капитального ремонта.

4. Прогнозируемые Ограничения использования территории

4.1 Зоны с особыми условиями использования территории

К основным ограничениям градостроительной деятельности относятся зоны с особыми условиями использования территории. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территории отнесены:

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- санитарно-защитные зоны;

- зоны охраны объектов культурного наследия.

    - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон устанавливаются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон определяются специальными режимами осуществления хозяйственной и иной деятельности, установленными статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со специальным режимом на территории водоохранной зоны р. Систа и ручьев запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Допускается движение транспортных средств по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

5.В пределах прибрежных защитных полос дополнительно запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы для р. Систы составляет 20 м, для ручьев, ширина береговой полосы составляет 5 м.

В пределах береговой полосы водных объектов запрещается:

- строительство ограждений земельных участков, перекрывающих свободный подход людей к водному объекту, пребывание и передвижение около водных объектов, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавательных средств.

- строительство ограждений земельных участков в пределах границ береговой полосы шириной 20 м.

- ограждения не должны закрывать видовые перспективы прибрежных ландшафтов.

    - Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Ордовикский водоносный горизонт в районе расположения деревни является защищенным от поверхностного загрязнения, в связи с чем граница первого пояса для водозаборных скважин в д. Иципино устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора.

Второй пояс устанавливается в виде круга радиусом 50 м.

В пределах первого пояса ЗСО запрещается размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Во втором поясе ЗСО запрещается  сброс сточных вод на рельеф и в водные объекты, производство рубок главного пользования, размещение  кладбищ, скотомогильников, навозохранилищ, животноводческих и птицеводческих предприятий, расположение стойбищ и выпас скота, складов горюче-смазочных материалов накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих химическое загрязнение подземных вод. Запрещается подземное складирование ТБО и разработка недр.

В третьем поясе бурение новых скважин и строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится только при обязательном согласовании ТО ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах. Запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

4.1.3. Охранные зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

Охранные зоны электрических сетей. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования территории в целях обеспечения безопасных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередач и иных объектов электросетевого хозяйства.

Охранные зоны устанавливаются вдоль линий электропередач от крайних проводов в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии на расстоянии от крайних проводов по горизонтали:

- 2 метра – для  ВЛ ниже 1кВ,

- 10 метров – для  ВЛ 1- 20 кВ,

- 15 метров – для ВЛ 35 кВ,

- 20 метров – для ВЛ 110 кВ,

- 25 метров –  для ВЛ 150-220 кВ,

- 30 метров – для ВЛ  330 кВ, 400 кВ, 500 кВ.

Охранные зоны линий и сооружений и связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружения связи Российской Федерации. Размеры охранных зон сетей связи и сооружений связи устанавливаются в соответствии с федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также «Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 № 578.

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи.

Охранные зоны транспорта

Придорожные защитные полосы автомобильных дорог

Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Ширина каждой придорожной полосы (вне границ населенных пунктов)  устанавливается  в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития. Для автомобильных дорог I-II категории - придорожная полоса 75 м, для автомобильных дорог III, IV категории – 50 м, для автомобильных дорог V категории – 25 м.

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Санитарный разрыв от автомобильных дорог следует принимать согласно СНиП 2.07.01-89* 6.9 (таблица 4.1).

Таблица4.1. Санитарный разрыв от автомобильных дорог.

| Категория автомобильной дороги | Санитарный разрыв, м |
| --- | --- |
|  | До жилой застройки | До границ садовых участков |
| I, II, III категории | 100 | 50 |
| IV, V категории | 50 | 25 |

Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

4.1.4. Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных, радиотехнических, сельскохозяйственных и других объектов, устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов, загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн, ионизирующих излучений от жилой застройки. Размеры СЗЗ устанавливаются в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов (СанПиН.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»). Для карьера по разработке гравия и песка, расположенного в непосредственной близости от населенного пункта, ориентировочная санитарно-защитная зона составляет 100 м.

Размеры санитарно-защитной зоны должны обеспечивать снижение уровня воздействия концентрации опасных химических веществ в атмосферном воздухе и физических факторов до гигиенических нормативов; создание санитарно-защитного барьера между территорией предприятия и территорией жилой застройки, буферных полос санитарно-защитного озеленения.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена – не менее 60% площади; для предприятий II, III класса - не менее 50% площади.

В соответствии с СанПиН.1200-03 в пределах санитарно-защитной зоны не допускается размещать:

- жилую застройку, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, дома отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

В границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства) допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

5. Обоснование предложений по территориальному планированию

5.1	 Цели и задачи территориального планирования

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации целью документов территориального планирования является обеспечение устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план МО «Нежновское сельское поселение» применительно к д. Иципино в части изменения границ населенного пункта  является документом территориального планирования, определяющим долгосрочную стратегию его градостроительного развития и условия формирования среды жизнедеятельности.

Рациональная организация территории нацелена на обеспечение благоприятных условий проживания постоянного и сезонного населения, развитие всех видов хозяйственной деятельности, создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории для различных видов рекреационного использования, сохранение и улучшение состояния окружающей среды.

Основные задачи генерального плана:

- развитие архитектурно-планировочной организации и совершенствование функционального зонирования территории;

- установление границ населенного пункта д. Иципино;

- удовлетворение потребности населения д. Иципино в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; обеспечение комфортных условий жизнедеятельности всех групп населения, а также сезонного населения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры территории - обеспечение удобных и надежных транспортных связей д. Иципино с административным центром Нежновского сельского поселения д. Нежново, с г. Кингисеппом и населенными пунктами Кингисеппского, Ломоносовского муниципальных районов.

- создание условий для развития массового отдыха, включая дачный отдых, туризма путем формирование зон отдыха и участков под индивидуальную жилую застройку в населенных пунктах для сезонного населения;

- обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду; соблюдение регламентов, установленных для  зон особыми условиями использования территории;

- обеспечение защиты территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера

- обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

5. 2	  Экономический потенциал территории и занятость населения

На расчетный срок генерального плана, как и в настоящее время, ведущей отраслью хозяйственной деятельности на территории МО ««Нежновское сельское поселение» останется сельскохозяйственное производство, наряду с которым широкое развитие получит рекреационная деятельность, развитие малого бизнеса в сфере производства сельскохозяйственной продукции и торговли.

Предложения генерального плана Нежновского сельского поселения, как и Схемы территориального планирования Кингисеппского муниципального района направлены  на создание условий для развития малого, среднего бизнеса и частного предпринимательства по следующим направлениям – строительство индивидуальных жилых домов, их обслуживание и обеспечение строительными материалами; культурно-бытовое обслуживание постоянного и сезонного населения; обслуживание рекреационных зон и туризма.

Развитие рекреационной деятельности обусловлено благоприятной экологической обстановкой, богатством и разнообразием природно-рекреационного потенциала, удобными транспортными связями с г Кингисеппом, г. Сосновый Бор, морским портом «Усть-Луга». На расчетный срок генерального плана рекреационная деятельность на рассматриваемой территории получит развитие как по номенклатуре видов отдыха, так и по объемам рекреационных услуг.

Планируются следующие направления развития рекреации:

- дачный отдых в населенных пунктах;

- организованный длительный и кратковременный отдых в рекреационных учреждениях;

- организованный отдых в рекреационных зонах;

- экологический туризм.

Дачный отдых в населенных пунктах. В настоящее время все населенные пункты сельского поселения имеют участки индивидуальной жилой застройки и ведения личных подсобных хозяйств сезонного использования.

В д. Иципино в настоящее время 34 участка индивидуального садоводства. Дачи принадлежат на правах частной собственности жителям г. Кингисеппа, г. Санкт-Петербурга, г. Сосновый Бор и других мест и используются для сезонного и в незначительных объемах круглогодичного проживания. Основной вид их использования – рекреация.

Численность сезонного населения МО «Нежновское сельское поселение» на расчетный срок генерального плана значительно возрастет. На расчетный срок генерального плана в населенных пунктах д. Мышкино, д. Иципино, д. Луизино предполагается расширение зон для развития индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства. Большая часть этих участков будет использоваться как второе жилье в рекреационных целях.

Для создания комфортных условий проживания и отдыха населения предлагается создание зон первичного обслуживания с сезонным расширением учреждений, учитывающим сезонное население.

Проблему занятости и увеличения численности населения в Нежновском сельском поселении возможно решить только в случае реализации новых производственных проектов. Предполагается, что новые рабочие места будут созданы в результате реализации ряда инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства, пищевой промышленности. Также дополнительные рабочие места удастся создать на базе развития субъектов малого предпринимательства и развития социальной сферы. По предварительным оценкам на расчетный срок генерального плана в МО «Нежновское сельское поселение количество рабочих мест составит 350.

К югу от д. Иципино предусматривается разработка на участке недр «Куммолово-1» месторождения «Куммолово» с целью разведки и добычи песков и песчано-гравийных материалов (ПГМ).

5. 3	 Перспективная численность населения

На период расчетного срока в Нежновском сельском поселении  прогнозируется отрицательное сальдо естественного движения постоянного населения (коэффициент естественной убыли населения сократится с 9,3 до 7,7 чел. на 1000 жителей). Стабилизацию численности населения обеспечит механический прирост (коэффициент механического прироста увеличится с 7,7 до 9 чел. на 1000 жителей). Механический прирост экономически активного населения будет способствовать нормализации возрастной структуры постоянного населения и приближению ее к средним показателям для сельских поселений Ленинградской области.

Развитие индивидуального жилищного строительства будет способствовать росту количества второго жилья, а, следовательно, и росту численности незарегистрированного населения. Вновь строящиеся или приобретаемые индивидуальные жилые дома принадлежат гражданам на правах частной собственности и не требуют обязательной регистрации. Время использования второго жилья зависит от желания владельцев и может быть сезонным или круглогодичным.

В целом по Нежновскому сельскому поселению расчетная численность постоянного населения в соответствии со схемой территориального планирования Кингисеппского муниципального района на расчетный срок составит 0,7 тыс. чел. Ориентировочная численность незарегистрированного сезонного и круглогодичного населения может составить свыше 2,5 тыс. человек.

Рост численности сезонного и круглогодичного населения принимается равномерным в течение всего периода реализации генерального плана.

Численность сезонного населения, исходя из данных по землевладению в настоящее время и из территориальных резервов возможного жилищного строительства в д. Иципино, может составить на первую очередь генерального плана около 0,520 тыс. чел., на расчетный срок - 0,535 тыс. чел. (таблица 5.1).

Таблица 5.1. Прогнозная численность населения в д. Иципино, чел.

| № п/п | Название населенного пункта | Постоянное население (первое жилье), тыс. чел. | Незарегистрированное круглогодичное и сезонное население (второе жилье), , тыс. чел | Население, всего,тыс. чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь |
|  | Д. Иципино | 0,012 | 0,520 | 0,532 |
| Расчетный срок |
|  | Д. Иципино | 0,15 | 0, 520 | 0, 535 |

5.4  Предложения по функционально - планировочной организации территории

Современная функционально-планировочная структура сельского поселения обусловлена природными особенностями территории, исторически сложившимся расселением и размещением территорий сельскохозяйственного использования. В основе ее лежат главные планировочные оси: проходящие в  широтном направлении автомобильные дороги регионального значения «Копорье – Ручьи» и «Санкт-Петербург – Ручьи», меридиональном направлении – автомобильная дорога регионального значения «Котлы – Семейское - Урмизно», вдоль которых расположены основные населенные пункты сельского поселения и земли сельскохозяйственного назначения. Вытянутое в меридиональном направлении озеро Копанское отделяет группу населенных пунктов (Большое Стремление, Пятчино, Заозерье, Пейпия) от основной оси расселения Нежновского сельского поселения.

Спецификой территории является рост интенсивности использования рекреационного потенциала территории, выраженный в постепенной трансформации большинства сельскохозяйственных населенных пунктов сельского поселения в рекреационные. Благоприятная экологическая обстановка, богатство и разнообразие рекреационных ресурсов, удобные транспортные связи позволят сельскому поселению значительно развить рекреационную составляющую хозяйственной деятельности, выраженную в росте территорий населенных пунктов за счет строительства «второго жилья» и формирования рекреационных зон.

Намеченные генеральным планом мероприятия направлены на создание условий для устойчивого развития территории, пространственного развития как традиционных видов хозяйственной деятельности – сельскохозяйственное производство, так и перспективных – туризм, сохранения и рационального использования природно- ресурсного потенциала.

Предложения проекта генерального плана муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области применительно к населенному пункту Иципино в части изменения границ населенного пункта Иципино выполнены на основе данных по современному использования земель, сложившейся транспортной инфраструктуры и имеющихся ограничений градостроительной деятельности.

При определении характера и масштаба функциональных зон проектом генерального плана учтена сложившаяся на настоящий момент градостроительная ситуация, потребности в тех или иных ее изменениях в течение расчетного периода. Развитие населенного пункта предусмотрено преимущественно за счет развития смешанной зоны индивидуальной жилой застройки и ведения личного подсобного хозяйства и развития зоны дачного строительства. В качестве потенциальных для градостроительного освоения площадок рассматривались территории, прилегающие к северо-западным границам населенного пункта, благополучные в экологическом отношении, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения.

Включение двух земельных участков с кадастровыми номерами 47:20:03-07-001-0032 (площадь 3,19 га) и 47:20:03-07-001-0037 (площадь 3,19 га) направлено на упорядочивание существующих границ населенного пункта и формирование полноценного градостроительного образования, установление границ населенного пункта в соответствии с перспективами развития жилой зоны. Собственник земельных участков не возражает против включения данных земельных участков в границы населенного пункта (Том 3 «Исходно-разрешительная документация»).

Обоснование предложений по функциональному зонированию

Установление функциональных зон является одним из основных мероприятий территориального планирования при разработке проекта генерального плана.

Генеральным планом предусмотрено сохранение и развитие функционально-планировочной структуры д. Иципино. Генеральный план предусматривает сохранение общего характера исторически сложившейся планировочной структуры и приведение отдельных ее элементов (улично-дорожной сети, параметров застройки, развития рекреационной зоны и др.) в соответствие с современными требованиями к организации жилой среды. Д. Иципино включает основной территориальный участок населенного пункта, где сосредоточены жилые дома с участками и постройки, и анклавно расположенный участок территории, площадью 4,7 га, удаленный от центральной части деревни на расстоянии 0,5 км. В настоящее время эта часть территории населенного пункта используется для личных подсобных хозяйств, постоянного население отсутствует. На расчетный срок генерального плана структура населенного пункта сохраняется.

С учетом преимущественного функционального использования территория  населенного пункта подразделяется на следующие функциональные зоны:

- жилые;

- общественно-деловая (для организации первичного обслуживания);

- рекреационного назначения;

- сельскохозяйственная;

- специального назначения.

Жилые зоны

Функционально–планировочное развитие территории деревни планируется за счет упорядочения застройки в сложившейся смешанной зоне застройки индивидуальными жилыми домами и ведения личного подсобного хозяйства и дальнейшее ее развитие  за счет имеющихся территориальных резервов в современных границах населенного пункта и за их пределами в северо-западном направлении.

Смешанная зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) и ведения личного подсобного хозяйства - основная функциональная зона на территории населенного пункта. Планируемое развитие предусматривается за счет упорядочивания застройки в современных границах населенного пункта. Площадь смешанной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) и ведения личного подсобного хозяйства жилых зон на первую очередь генерального плана составляет 25,87 га, на расчетный срок – 25,87 га.

Зона малоэтажного индивидуального строительства. Предусматривается формирование новой зоны 1-3 этажной малоэтажной индивидуальной застройки с приусадебными участками:

Для предварительного определения потребной территории зоны индивидуальной малоэтажной жилой застройки площадь участка при доме принимается 1500-2000 м2, площадь селитебной территории – 0,25 га (в соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области).

Площадь новой зоны малоэтажной индивидуальной застройки составит на первую очередь 6,38 га, на расчетный срок – 6,38 га. Плотность населения составит около 11,0 чел. на га.

Общественно-деловые зоны

Генеральным планом на первую очередь предусматривается выделение двух участков территории общественно - делового назначения:

- площадки для размещения объектов обслуживания сезонного населения, для организации выездной торговли (автофургоны) и мини-рынка, общей площадью 0,13 га;

- участка в юго-восточной части деревни площадью 0,02 га для размещения объектов первичного обслуживания постоянного зарегистрированного и круглогодично проживающего населения.

Общая площадь общественно-деловой зоны составляет 0,15 га.

Рекреационные зоны

Зона зеленых насаждений общего пользования

Планируемое развитие населенного пункта предусматривает формирование рекреационной зоны в северо – восточной части деревни, на участке, примыкающем к новой общественно деловой зоне, площадью 0,27 га, где  предусматривается размещение сада с детскими площадками.

Процент озелененности территорий, относимых к зелёным насаждениям общего пользования, планируется в среднем 70 %.

С учетом существующих  озелененных территорий площадь зоны зеленых насаждений общего пользования составит 0,38 га.

Зона размещения спортивных объектов

К югу от планируемого сада генеральным планом предусматривается размещение спортивной площадки, площадью 0,08 га.

Зона транспортной инфраструктуры

Площадь зоны транспортной инфраструктуры составляет 1,7 га, включает улично-дорожную сеть населенного пункта. Генеральным планом предусматривается развитие улично-дорожной сети, площадь зоны на первую очередь и расчетный срок составит 1,74 га.

Зоны сельскохозяйственного использования

Зона для ведения личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества формируется на анклавном участке населенного пункта. Современная функция территории генеральным планом сохраняется. Возможно развитие фермерских хозяйств, организация сельскохозяйственных производств, жилищного строительства. Площадь данной зоны составляет 4,7 га.

Зона специального назначения включает:

- территорию кладбища 0,48 га;

- зеленые насаждения специального назначения, в границах санитарно-защитных зон кладбища и карьера. Площадь зоны зеленых насаждений специального назначения на первую очередь и на расчетный срок генерального плана составит 2,46 га.

В таблице 5.2 представлен баланс территории д. Иципино.

Таблица 5.2. Баланс территории в границах населенного пункта д. Иципино

| №№ п./п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория населенного пункта, всего | га | 35,84 | 42,22 | 42,22 |
|  | Функциональные зоны: | га |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона: | га | 28,48 | 32,25 | 32,25 |
| 1.1.1 | Смешанная зона индивидуальной застройки и ведения личного подсобного хозяйства | га | 28,48 | 25,87 | 25,87 |
| 1.1.2 | Зона индивидуального жилищного строительства | га | - | 6,38 | 6,38 |
| 1.3 | Общественно-деловая зона: | га | - | 0,15 | 0,15 |
|  | Локальная общественно-деловая зона | га | - | 0,15 | 0,15 |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,70 | 1,74 | 1,74 |
|  | улично-дорожная сеть | га | 1,70 | 1,74 | 1,74 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения: | га | 0,19 | 0,46 | 0,46 |
|  | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,19 | 0,38 | 0,38 |
|  | Зона размещения спортивных площадок | га | - | 0,08 | 0,08 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства и огородничества | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 1.7 | Зона специального назначения: | га | 0,48 | 2,55 | 2,55 |
|  | кладбища | га | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
|  | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | - | 2,07 | 2,07 |
| 1.8 | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (пруды, мелиоративные канавы) | га | 0,29 | 0,29 | 0,29 |

5.5  Жилищное строительство

В качестве основного типа жилищной застройки, как для сезонного населения, так и для постоянного в д. Иципино проектом предлагается застройка индивидуальными 1-3 этажными жилыми домами с участками. Общая площадь домов не регламентируется, но для расчетов ориентировочно принимается площадь 1 дома 200 - 250 м2.

Индивидуальное строительство предполагается на участках:

- ИЖС – индивидуальное жилищное строительство (в соответствии с Решением Собрания представителей МО «Кигисеппский район» от 11.02.2004 г. № 298-с предельные размеры участков составляют 0,04-0,20 га);

- ЛПХ – личное подсобное хозяйство (предельные размеры участков 0,1-0,5 га.

- для дачного строительства: минимальный размер - 0,05 гектара, максимальный размер - 0,20 гектара.

Согласно статье 4, п.2 ФЗ № 112-ФЗ от 7 июля 2003 г. «О личном подсобном хозяйстве» - «Приусадебный земельный участок используется для производства сельскохозяйственной продукции, а также для возведения жилого дома, производственных, бытовых и иных зданий, строений и сооружений с соблюдением градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических  противопожарных и иных правил и нормативов».

Поскольку участки ЛПХ входят в состав или примыкают к жилым зонам, имеют жилые дома, они наряду с участками ИЖС учитываются при расчетах объемов жилищного, культурно-бытового, транспортного строительства, определении объемов развития инженерной инфраструктуры.

Генеральным планом планируется расширение зон индивидуальной жилищной застройки и за границами населенного пункта за счет части земель сельскохозяйственного назначения. При этом дополнительные территории (6,38 га) за пределами современных границ населенных пунктов, но в непосредственной близости к ним, позволят разместить около 6,3 тыс. м2 общей площади жилья преимущественно сезонного использования.

Всего на расчетный срок генерального плана на территории д. Иципино будет размещаться около 14,1 тыс. м2 общей площади жилищного фонда для постоянного и сезонного расселения, из них 6,7 тыс. м2 общей площади жилищного фонда – существующего в настоящее время жилищного фонда, 1,1 тыс. м2 общей площади жилищного фонда на незастроенных земельных участках в границах населенного пункта  и 6,3 тыс. м2 общей площади – жилищного фонда нового строительства на новых территориях.

Расчетные объемы планируемого жилищного фонда отражены в таблицах 5.3, 5.4.

Таблица 5.3. Расчет объемов жилого фонда по этапам реализации по д. Иципино

| Населенный пункт | Численность население на 1 очередь (постоянное сезонное) | Объем жилого фонда на 1 очередь, тыс. м2 % | Население на расчетный срок (постоянное сезонное) | Объем жилого фонда на расчетный срок, тыс. м2 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего жилого фонда | в т.ч.по типам жилья |  | Всего жилого фонда | в т.ч.по типам жилья |
|  |  |  | Многоквартирный жилой фонд | Индивидуальные дома усадебного типа (1-3 этажа) |  |  | Многоквартирный жилой фонд | Индивидуальные дома усадебного типа (1-3 этажа) |
| д. Иципино | 12 |  | 0 | 10,7 | 15 | 14,1 | 0 | 14,1 |
|  | 500 | 100 % | 0% | 100% | 520 | 100 % | 0 | 100 % |

Таблица 5.4. Движение объемов  жилого фонда по д.  Иципино

| Населенный пункт | Существующий жилой фонд тыс. м2 | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Убыль жилого фонда | Объем жилого фонда на конец периода | В том числе | Убыль жилого фонда | Объем жилого фонда на конец периода | В том числе |
|  |  |  |  | Существующий сохраняемый фонд | Новое жилищное строительство |  |  | Существующий сохраняемый фонд | Новое жилищное строительство |
| Д. Иципино | 6,7 | 0,07 | 10,7 | 6,6 | 4,1 | 0,1 | 14,1 | 10,6 | 3,5 |

  - Предложения по развитию объектов культурно-бытового обслуживания

В связи с малой расчетной емкостью учреждений образования в Нежновском сельском поселении предусмотрена организация централизованного довоза воспитанников и учащихся из Нежновского поселения в дошкольное и общеобразовательное учреждения Котельского сельского поселения. Для сокращения радиуса транспортной доступности и обеспечения населения требуемыми медицинскими услугами в Котельском поселении  планируется строительство на конец расчетного срока больницы, детской поликлиники и стоматологической поликлиники.

Размещение всего комплекса учреждений обслуживания в каждом населенном пункте Нежновского сельского поселения нецелесообразно. Для построения рациональной системы обслуживания необходимо исходить из системы расселения, где каждый населенный пункт должен иметь свой индивидуальный состав учреждений культурно-бытового назначения, зависящий от его роли в общей системе расселения. На современном этапе социальным центром поселения является д. Нежново. Социальные объекты сконцентрированы в этом населенном пункте и кроме собственного населения обслуживает тяготеющих к ним жителей населенных пунктов, в т.ч. и д. Иципино.

В соответствии с проектом, в населенных пунктах Нежновского сельского поселения, размещается как постоянное население, в полном объеме обеспечиваемое комплексом объектов социального и культурно-бытового обслуживания, так и временное, которое должно в значительной степени обеспечиваться услугами по месту постоянного жительства.

В соответствии со «Схемой размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории МО «Нежновское сельское поселение» в 17 населенных пунктах сельского поселения, в т. ч. и в д. Иципино, предусматривается выделение площадок для размещения автомагазинов.

Генеральным планом в д. Иципино  предусматривается  размещение объектов для сезонного обслуживания населения: организация площадки для выездной торговли, мини-рынка, также планируется размещение одного стационарного объекта торговли.

5.7. Предложения по развитию улично-дорожной сети в д  Иципино

На первую очередь генерального плана проектом предусмотрена реконструкция улично-дорожной сети населённого пункта с заменой грунтового покрытия на более высокий тип дорожной одежды (песчано-гравийное покрытие).

Вдоль автомобильной дороги планируется обустройство пешеходных дорожек. В населенном пункте пешеходные дорожки и тропы в планировочной структуре сельской улицы связывают приусадебные участки и завершаются подходами к крыльцу дома. Свободные участки в тупиках и проулках следует отводить под озелененные площадки для эпизодического отдыха.

5.8. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В настоящее время в д. Иципино источниками нецентрализованного водоснабжения являются подземные воды, для водоснабжения используются локальные водозаборы, централизованной системы водоснабжения нет. Нецентрализованным водоснабжением является использование для питьевых и хозяйственных нужд населения воды подземных источников, забираемой с помощью различных сооружений и устройств, открытых для общего пользования или находящихся в индивидуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования.

Водозаборные сооружения нецентрализованного водоснабжения не должны устраиваться на участках, затапливаемых паводковыми водами, в заболоченных местах, а также местах, подвергаемых оползневым и другим видам деформации, а также ближе 30 метров от магистралей с интенсивным движением транспорта.

Количество населения, пользующегося нецентрализованным источником водоснабжения, определяется в каждом конкретном случае исходя из дебита источника и принятых норм водопотребления. Водозаборные сооружения должны обеспечить прохождение через них требуемых объемов воды.

Генеральным планом развитие централизованной системы водоснабжения не предусматривается, планируется дальнейшее использование локальных водозаборов. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления приведены в таблице 5.5.

Таблица 5.5. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления

| Д. Иципино | Водопотребление на 1-го жителя, л/сут | Коэффициент часовой неравномерности, kчас |
| --- | --- | --- |
|  | Среднесуточное, gср | Максимальное, g макс |  |
| Водоснабжение с водозаборных колонок | 30 - 50 | 40 - 60 | 2,0 - 1,6 |

Для налаживания эффективной системы учета и контроля за потреблением воды населением, а также в связи с недостатком ресурсов подземных вод, на которых базируется водоснабжение большей части Ленинградской области необходимо разработать «Нормы водопотребления населения Ленинградской области» с учетом современного уклада жизни.

Канализация

В настоящее время централизованной системы канализования в д. Иципино нет. Населением деревни используются выгребные ямы. Развитие централизованной системы канализования в д. Иципино не предусматривается.

Жилую застройку рекомендуется оборудовать септиками индивидуально или на группу домов. В условиях отсутствия централизованной канализационной системы  допускается монтирование автономной канализации.

Рекомендуется использование локальных (автономных) системы очистки (ЛОС). Эти системы основаны на биологической очистке сточных вод, используя определенные культуры бактерий и аэробную чистку.

Дождевая канализация

В качестве предложений по организации дождевой канализации в деревне  Иципино возможно обустройство лотковой сети вдоль дорожной сети с последующим отводом на гидроботанические площадки, обеспечивающие очистку стоков до нормативных показателей. В настоящее время подобные системы применяются в ряде населенных пунктов и коттеджных поселках Ленинградской области.

Теплоснабжение

В д. Иципино в настоящее время централизованного теплоснабжения нет. Генеральным планом теплоснабжение существующей сохраняемой и планируемой индивидуальной жилой застройки предусмотрнео децентрализованное от автономных теплоисточников и местных водонагревателей, работающих на преимущественно на твердых видах топлива.

Децентрализованное теплообеспечение намечаемых к строительству малоэтажных индивидуальных застроек предполагается  от индивидуальных автономных источников тепла (АИТ). В качестве автономных генераторов теплоты рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты.

Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания.

Газоснабжение

В настоящее время газоснабжение потребителей д. Иципино осуществляется сжиженным углеводородным газом. Поставщиком сжиженного углеводородного газа (СУГ) является ООО «ЛОГазинвест»,

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии в д. Иципино являются коммунально-бытовые потребители. Электроснабжение  Нежновского сельского поселения Кингисеппского района осуществляется от электрических сетей Ленэнерго через ПС-3 « Котлы».

Таблица 5.6. Сводные расчетные данные по годовому потреблению электроэнергии коммунально-бытовыми потребителями (постоянное население)

| №№ п/п | Населенный пункт | Нагрузка, МВт | Число часов использования max эл. нагрузки в год | Годовое потребление электроэнергии, тыс. кВт. час | Источники электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2030 г. |  | 2020 г. | 2030 г. |  |
| 1 | д. Иципино | 0,0035 | 0,0039 | 4100 | 14,25 | 16,15 |  |

Генеральным планом не предусматривается размещение на территории  населенного пункта новых крупных потребителей электроэнергии.

На первую очередь генеральным планом предусматривается:

- Обеспечение электроснабжением планируемых участков малоэтажной  индивидуальной застройки.

На расчетный срок:

- реконструкция и ремонт существующих сетей по мере их износа.

5.9. Мероприятия по охране окружающей среды

Органы местного самоуправления отвечают за ряд вопросов, касающихся охраны окружающей среды, природопользования, обеспечения экологической безопасности населения. Законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования; и другие вопросы.

Проект генерального плана Нежновского сельского поселения разработан с учетом требований в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм и градостроительных требований.

В целом экологическая обстановка на территории проектирования оценивается как благополучная. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, благоприятных условий проживания населения и рациональное природопользование.

Размещение объектов местного значения сельского поселения, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду генеральным планом не предусматривается.

5.9.1. Обеспечение санитарного благополучия населения

Обеспечение нормативных уровней загрязнения атмосферного воздуха

Расположение населенного пункта вдали от источников загрязнения атмосферного воздуха определяет благополучную экологическую обстановку. Однако, планируемая разработка участка недр «Куммолово 1», строительство и эксплуатация технологической дороги окажет негативное воздействие на окружающую среду.

Разработка месторождения полезных ископаемых открытым способом оказывает негативное влияние на атмосферный воздух в результате пыле- и газообразования. При работе автомобильного транспорта и спецтехники загрязнение атмосферы в зоне влияния карьера и в самом карьере происходит при работе двигателей дорожно-строительной техники и автотранспорта, выделяющих азота диоксид, азота оксид, бензин, оксид углерода, оксид серы и сажу.

При работе автотранспорта основным загрязняющим веществом является диоксид азота, но на границе СЗЗ его концентрация не превышает 1 ПДК, а пыль неорганическая на границе СЗЗ ниже 0,1 ПДК (таблица 5.7).

Таблица 5.7. Динамика рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере при добыче  песка

| Загрязняющие вещества, выделяющиеся в атмосферу при разработке карьера | На песчаных карьерах (доли ПДК) |
| --- | --- |
|  | max | СЗЗ (100 м) |
| 0301 – Азота диоксид | 1,422 | 0,86 |
| 0328 – Углерод | 0,46 | 0,26 |
| 0330 – Серы диоксид | 0,28 | 0,17 |
| 0337 –Углерода оксид | 0,14 | 0,09 |
| 0703 – Бенз[а]пирен | 0,23 | 0,14 |
| 2704 – Бензин | 0,04 | 0,03 |
| 2908 – Пыль неорг.: 70-20% двуокиси кремния | 0,005 | 0,001 |
| 2908 – Пыль неорг., ниже 20% двуокиси кремния | -- | -- |

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 , санитарно-защитная зона карьеров по добыче песка и гравия составляет 100 м. Генеральным планом предусматривается формирование зоны озеленения специального назначения на территории санитарно-защитной зоны  в границах населенного пункта,

Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой

Для надёжной защиты источников подземных вод (колодцев, родников) от возможных загрязнений, обеспечению надлежащего качества питьевой воды в  соответствии требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм:

СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

СанПиН 2.1.4.1074-01 « Гигиенические требования к качеству воды питьевого водоснабжения. Контроль  качества».

Необходимо разработать план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения каждого источника.

Контроль количественного и бактериологического состава воды из скважин осуществляется в соответствии с графиком лабораторного контроля за качеством питьевой воды согласованного с ТО ТУ Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кингисеппском, Волосовском, Сланцевском районах;

В течение всего периода эксплуатации скважин необходимо соблюдать во всех поясах зон санитарной охраны правила санитарного содержания, которые предусматривают защиту водоносного горизонта от загрязнения. Правильное содержание и эксплуатация водозаборных сооружений и устройств имеет решающее значение в профилактике микробного и химического загрязнения питьевой воды.

В радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Наиболее рациональным способом водозабора из колодцев (каптажей) является подъем воды с помощью насоса, в крайнем случае, с помощью общественного ведра (бадьи). Не разрешается подъем воды из колодца (каптажа) ведрами, приносимыми населением, а также вычерпывание воды из общественной бадьи приносимыми из дома ковшами.

5.9.2. Санитарная очистка территории

В соответствии с «Генеральной схемой санитарной очистки Нежновского сельского поселения» предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов) и их обезвреживание.

Норма накопления твёрдых бытовых отходов на одного человека в Нежновском сельском поселении принята для населения, проживающего в неблагоустроенном фонде.– 1,47 м3/год на 2018 год, 1,67 м3/год  на 2023 год. Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

По рекомендации Академии коммунального хозяйства им. Памфилова увеличение массы отходов в год в среднем составляет 3-5 %. В Нежновском сельском поселении принято ежегодное увеличение отходов 3 % в год.

Планово-регулярная система включает подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и двухстадийный вывоз отходов с территорий домовладений, организаций и предприятий, зон отдыха, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, использование вторичных ресурсов.

Рекомендуется организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизацию работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

На территории Кингисеппского муниципального района планируется строительство нового полигона ТБО и мусороперерабатывающего комплекса, соответствующего современным экологическим и санитарным требованием, что позволит решить проблему утилизации твердых бытовых отходов, актуальную и для Нежновского сельского поселения. В соответствии со схемой территориального планирования Кингисеппского муниципального района планируется строительство мусороперегрузочной станции, расположенной около д. Ополье, куда будет осуществляться вывоз отходов и с территории Нежновского сельского поселения. Использование технологии брикетирования на мусороперегрузочной станции и дальнейший вывоз отходов производстве и потребления на новый полигон рядом с г. Кингисепп. Таким образом, предусматривается создание двухэтапной системы вывоза ТБО с использованием мусороперегрузочных станций (МПС), что позволит сократить транспортные расходы и время, затрачиваемое на перевозку мусора, что одновременно позволит уменьшить выбросы в атмосферу от мусоровозного транспорта.

На первую очередь планируется ликвидация свалок стихийного характера на всей территории МО «Нежновское сельское поселение».

На территории населенного пункта бытовые отходы частично могут быть утилизированыя на земельных участках. Для неутилизируемых отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки контейнеров для мусора. Площадки для мусорных контейнеров размещаются на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м от границ участков и занимают площадь из расчёта не более 0,1 м2 на один земельный участок.

5.10.  Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования, созданию благоприятных условий для жизнедеятельности населения. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и планируемым развитием населенного пункта генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия:

- подготовка территории под новое строительство, выравнивание поверхности по проектным отметкам;

- отвод поверхностных вод: создание системы ливневой канализации, отводящей поверхностный сток на очистные сооружения;

- понижение уровня грунтовых вод путем устройства закрытой сети водостоков с очистными сооружениями ливневых вод;

-  улучшение сети открытых дренажных канав;

- обустройство  рекреационных зон.

Организация поверхностного стока является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Сбор дождевых и талых вод с проектируемой территории достигается путем проведения мероприятий по вертикальной планировке с установкой в пониженных местах дождеприемных колодцев, отвод воды из которых должен осуществляться в проектируемые дождевые коллекторы, а далее на локальные очистные сооружения.

Развитие рекреационных зон требует очистки и обустройства территории, сохранение и развитие системы озеленения общего пользования.

6. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.1.  Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Нежновское сельское поселение, как и весь Кингисеппский муниципальный район, находится вне зоны катастрофических природных явлений и процессов. Основными природными факторами и явлениями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на территории Нежновского сельского поселения являются:

- штормовые ветры, ураганы;

- ливневые дожди, град, засуха;

- лесные пожары;

- снежные заносы, обледенения, гололед.

Природные условия на территории не отличаются какими-то исключительными особенностями, делающими возникновение  чрезвычайных ситуаций (ЧС) неизбежными. Вероятность возникновение ЧС природного характера имеет место в случаях возникновения природных явлений и когда производственная или иная деятельность человека оказывает разрушающее воздействие на окружающую природную среду.

Штормовые ветры, ливневые дожди, град и засуха. Максимальная скорость ветра повторяемостью не реже 1 раза в 10 лет составляет 29 м/сек. Штормовые ветры наблюдаются как единичные случаи при прохождении грозового облака или при усилении циклонической деятельности.

Ураганные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей, может быть прекращено электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними, функционирование водонасосных станций, котельных и других объектов. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планирование резервов финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди, могут привести не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий, а также к гибели овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летний период сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи на территории Кингисеппского муниципального района возникают с периодичностью один раз в 10 - 12 лет, что также оказывает большое влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Снежные заносы, обледенения, гололед. В зимнее время (декабрь-март) дорожная сеть поселения и в частности д. Иципино подвергается снежным заносам в результате обильных снегопадов и метелей. Среднее годовое число дней со снежным покровом составляет 133. В среднем за год отмечается 14 дней с метелями.

Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом, в том числе воздушных линий электропередач, линий связи.

Наибольший ущерб причиняют метели со снегопадами при низкой температуре или при её резких перепадах. В этих условиях снежная буря превращается в стихийное бедствие, причиняя значительный ущерб. Возможно нарушение связи, прекращение подачи электроэнергии, тепла, воды.

К опасным гидрометеорологическим явлениям относится гололед. Интенсивность гололеда (толщина стенки гололеда) составляет 10 мм. Объемный вес гололеда - 0,9г/куб.см. Гололед на автомобильных дорогах приводит к резкому увеличению количества дорожно-транспортных происшествий. Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства нештатных АСФ по восстановлению КЭС, линий связи и сельскохозяйственных объектов.

Молнии. Среднее годовое число дней с грозой составляет 18 дней. Максимальное число дней с грозой в году – 32. Воздействие прямых разрядов молний в высотные конструкции объектов, жилых домов, линий высоковольтных передач, пожароопасных объектов, связанных с хранением больших объёмов горюче-смазочных материалов, антенн станций сотовой связи представляется наиболее опасным природным явлением, при котором создается угроза взрыва паровоздушных смесей и возникновения пожаров в резервуарах, на сливных эстакадах, а также может быть причиной гибели персонала и населения. Молниезащита перечисленных объектов выполняется в соответствии с нормативными документами, что снижает вероятность ЧС, связанных с ударами прямых разрядов молний и поражения персонала и населения до приемлемого уровня риска.

Лесные пожары. В летний период при сухой погоде с высокой температурой, а также из-за нарушения правил обращения с огнем в лесах складывается сложная пожарная обстановка. Для Кингисеппского района и Нежновского сельского поселения свойственны низовые лесные пожары, переходящие в подземные (торфяные). Ежегодная статистика подобных инцидентов показывает, что лесные и торфяные пожары могут представлять угрозу населённым пунктам, предприятиям и организациям (особенно пожароопасным).

6.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Опасность чрезвычайных ситуаций техногенного характера для населения и территории Нежновского сельского поселения, может возникнуть в случае аварии:

-	на установках, складах, хранилищах, инженерных сооружениях и коммуникациях, разрушение (повреждение) которых может привести к нарушению нормальной жизнедеятельности людей (прекращению обеспечения водой, газом, теплом, электроэнергией, затоплению жилых массивов, выходу из строя систем канализации и очистки сточных вод).

На территории Нежновского сельского поселения потенциально опасных объектов нет, но сельское поселение расположено в 10 км к юго-западу от г. Сосновый Бор, относящегося к категорированному городу третьей группы по гражданской обороне. Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» полоса территории шириной 100 км, прилегающая к границе зоны возможного опасного радиоактивного загрязнения, составляет зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в которую входит территория д. Иципино.

Основными опасностями на территории Нежновского сельского поселения являются:

- Аварии на радиационно-опасном объекте, находящемся в г. Сосновый бор: Ленинградской атомной электрической станции (ЛАЭС).

- Взрывы и пожары на объектах различного назначения. Бытовые пожары в жилых зданиях, садоводствах и хозяйственно-бытовых строениях.

- Аварии на транспорте: железнодорожном, автомобильном, трубопроводном, воздушном.

- Производственная и иная деятельность человека, приводящая к возникновению ЧС экологического характера.

- Аварии на системах жизнеобеспечения населения.

Наибольшую опасность представляет радиационно-опасный объект, расположенный вне района – Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС) в г. Сосновый Бор. При возможной аварии на ЛАЭС без разрушения ядерного реактора с выбросом в окружающую среду значительного количества радиоактивных аэрозолей, общая площадь радиоактивного загрязнения при направлениях ветра от 190 до 360 град. и скоростью ветра 25 км/час может достигнуть 900 кв. км. Уровни радиации в 30 км зоне могут составить от 20 мкр/час до 1000 мкр/час.

При возможной аварии на ЛАЭС с разрушением ядерного реактора (общая авария) с выбросом в окружающую среду значительного количества радиоактивных аэрозолей, общая площадь радиоактивного заражения при направлениях ветра от 190 до 360 град. и скоростью ветра 25 км/час может быть подвергнута вся территория района с уровнями радиации на местности от 1 рентген до 50 рентген и выше в 30 км зоне.

Пожаровзрывоопасных объектов, как на территории поселения, так и в непосредственной близости к его границам нет.

Аварии на железнодорожном транспорте. На территории Нежновского сельского поселения железнодорожных магистралей нет. Удаленность железной дороги исключает воздействие на населенный пункт негативных факторов, вызванных ЧС на железнодорожном транспорте.

Аварии на автомобильном транспорте. По территории Нежновского сельского поселения проходит участок автомобильной дороги регионального значения «Копорье – Ручьи» и участок автомобильной дороги регионального значения «Котлы-Семейсткое-Урмизно»

Из-за технических неисправностей транспортных средств, нарушения правил дорожного движения на автодорогах могут происходить дорожно-транспортные происшествия (ДТП), связанные с гибелью людей.

Перевозка опасных грузов автомобильным транспортом автомобильной дороге регионального значения «Копорье – Ручьи» в настоящее время не осуществляется.

Среди чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в соответствии с данными паспорта безопасности территории Кингисеппского муниципального района, большая доля приходится на пожары на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения происходят аварийные ситуации. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

6.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

6.3.1 Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

Мероприятия по защите от подтопления

Мероприятия по защите от подтопления разрабатываются на основе СНиП 2.01.15.-90.

Подтопления зданий и сооружений на территории  населенных пунктов Нежновского сельского поселения может возникнуть в результате выпадения большого количества осадков или активного снеготаяния в весенний период. Для обеспечения защиты зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами предусматривается система дренажа. Целесообразно предусмотреть откачку дренажных вод из находящихся ниже уровня планировочной отметки земли помещений зданий и подземных сооружений со сбросом ее в дренажную сеть. Пропускная способность системы дренажа должна рассчитываться с учетом приема максимального количества дренажных вод.

Повышение грунтовых вод изменяет гидрогеологические свойства и несущую

способность почв, для обеспечения необходимой устойчивости и безопасности проектируемых  зданий и сооружений должны предусматриваться такие мероприятия как гидроизоляция фундаментов, использование свай, сплошной (плитный) фундамент.

Инженерная подготовка территории предполагает комплекс мероприятий по обеспечению пригодности территории для градостроительного использования, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения. В соответствии с инженерно-геологическими условиями и планируемым развитием населенного пункта  необходимы следующие мероприятия:

- отвод поверхностных вод: создание системы ливневой канализации, отводящей поверхностный сток на очистные сооружения;

- понижение уровня грунтовых вод путем устройства закрытой сети водостоков с очистными сооружениями ливневых вод;

-  улучшение сети открытых дренажных канав;

Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой улиц, проездов, площадей является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории.

Исходя из гидрогеологических условий рассматриваемой территории, при ее градостроительном освоении необходимо:

- при вертикальной планировке обеспечить отвод поверхностных вод с территории застройки;

- сохранить дренирующее действие естественной гидрографической сети (в случае засыпки ручьев и канав, проложить трубы необходимого диаметра с фильтрующей обсыпкой).

Мероприятия по защите от ветрового воздействия – элементы зданий должны быть рассчитаны на восприятие ветровых нагрузок при скорости ветра 23 м/с – ветровое давление 30 кгс/м2.

Мероприятия по защите от прямых ударов молнии – устройство систем молниезащиты и заземления.

6.3.2 Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения проекта генерального плана направлены на обеспечение устойчивого и безопасного развития, как территории д. Иципино, так и всего Нежновского сельского поселения.

К основным организационно-техническим мероприятиям по защите населения, объектов и территории, предупреждению чрезвычайных ситуаций на рассматриваемой территории отнесены следующие:

-	разработка и реализация нормативных правовых документов по обеспечению защиты населения, объектов и территории от чрезвычайных ситуаций;

-	заблаговременное планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; контроль за выполнением законодательных, нормативных, правовых документов и запланированных мероприятий;

-	систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

-	непрерывный сбор, анализ данных об обстановке и принятие соответствующих решений, обмен и выдача  информации в области защиты от чрезвычайных ситуаций;

-	развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- обеспечение пожарной безопасности;

-	укрепление материально-технической базы команд (групп) по тушению пожаров;

-	развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций,

систем связи и оповещения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

-	разработка планов локализации и ликвидации последствий аварий.

6.3.3 Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

В настоящее время как на территории Кингисеппского муниципального района, так и на территории Нежновского сельского поселения обстановка с пожарной безопасностью остается сложной. Сложившаяся ситуация обусловлена комплексом проблем нормативно-правового, материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и не получавших своего решения. Серьезные последствия могут иметь недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, низкая техническая оснащенность подразделений пожарной охраны.

На территории Нежновского сельского поселения пожарную безопасность обеспечивает пожарная часть, дислоцированная в пос. Котельский. Пожарные дружины на территории сельского поселения не сформированы.

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 76) дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

При радиусе доступности пожарного депо в среднем до 10 км в сельском поселении, по автомобильным дорогам общего пользования, остаются нормативно не охваченными подразделениями пожарной охраны часть населенных пунктов сельского поселения, включая д. Иципино. Рекомендуется формирование в д. Иципино добровольной пожарной дружины.

Основным источником противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения является пожарные и естественные водоёмы. К пожарным водоёмам и пожарным пирсам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с облегченным усовершенствованным покрытием. У источников противопожарного водоснабжения, а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

Генеральным планам на первую очередь предусматривается организация части первичных мер пожарной безопасности на территории населенного пункта, а именно:

- строительство пожарных водоёмов;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности.

Постановлением главы администрации МО «Нежновское сельское поселение» от 17.05.2013 № 24 установлены дополнительные требования пожарной безопасности на территории МО «Нежновское сельское поселение», которые включают организацию привлечения дополнительных сил и средств, для защиты населенных пунктов от лесных пожаров, обеспечение готовности добровольных пожарных формирований, укомплектованных необходимой техникой и инвентарем для тушения пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие мероприятия:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств для предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

К основным мероприятия противопожарного обустройство лесов следует отнести:

- распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;

- строительство, реконструкцию и содержанию дорог противопожарного назначения;

- устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

- прокладку просек, противопожарных разрывов;

- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды;

- другие меры.

7. Перечень земельных участков, включаемых  в границы д.  Иципино

Предложения по территориальному развитию населенного пункта направлены на обеспечение расчетных объемов жилищного строительства и развитие производственного потенциала. Потребность в территории для развития д. Иципино определена исходя из величины основных технико-экономических показателей проекта. Предлагаемые мероприятия по развитию деревни влекут за собой изменение границ населенного пункта в связи с развитием жилых зон.

Установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является основанием для последующего перевода земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию, либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Включение двух земельных участков с кадастровыми номерами 47:20:03-07-001-0032 (площадь 3,19 га) и 47:20:03-07-001-0037 (площадь 3,19 га) направлено на упорядочивание существующих границ населенного пункта и формирование полноценного градостроительного образования, установление границ населенного пункта в соответствии с перспективами развития жилищного строительства (таблица 7.1). Собственники земельных участков не возражают против включения данных земельных участков в границы населенного пункта (Том 3 «Исходно-разрешительная документация»).

Таблица 7.1 Перечень земельных участков, категория земель которых подлежит изменению

| № | Земельный участок, кадастровый номер | Площадь, га | Современное положение | Планируемые в генеральном плане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория земель | Вид использования | Категория земель | Вид использования |
| 1 | 47:20:03-07-001-0032 | 3,19 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 2 | 47:20:03-07-001-0037 | 3,19 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения сельскохозяйственного производства | Земли населенных пунктов | Жилая зона |

Кадастровая оценка каждого из земельных участков сельскохозяйственного назначения, включаемых в границы населенного пункта, не превышает на 50 %  показатель средней кадастровой стоимости по Кингисеппскому муниципальному району (5,18 руб./м2), что делает допустимым перевод участков земель сельскохозяйственного назначения в другие  категории Рассматриваемые земельные участки не включают особо ценные сельскохозяйственные угодья.

Площадь населенного пункта д. Иципино в предлагаемых границах составит  42,22 га.

Координаты угловых и поворотных точек границ населенного пункта д. Иципино

| Tab. №№ | Tab._X | Tab._Y | Tab. NN_напр | Направление | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6607641 | 302506,9 | 2 | восток | 72,00653 |
| 2 | 6607651 | 302578,3 | 3 | восток | 99,01596 |
| 3 | 6607676 | 302674 | 4 | восток | 18,71949 |
| 4 | 6607681 | 302692,1 | 5 | юго-запад | 15,59055 |
| 5 | 6607667 | 302685,7 | 6 | юг | 13,65306 |
| 6 | 6607654 | 302680,9 | 7 | юг | 9,744561 |
| 7 | 6607645 | 302679,6 | 8 | юг | 14,1952 |
| 8 | 6607630 | 302681,2 | 9 | юго-восток | 17,73969 |
| 9 | 6607615 | 302689,1 | 10 | юго-восток | 74,47237 |
| 10 | 6607553 | 302730,6 | 11 | юго-восток | 40,58361 |
| 11 | 6607519 | 302753,5 | 12 | юго-восток | 45,98144 |
| 12 | 6607480 | 302777,5 | 13 | юго-восток | 40,78187 |
| 13 | 6607444 | 302796,5 | 14 | юг | 73,94068 |
| 14 | 6607375 | 302822 | 15 | юг | 13,61656 |
| 15 | 6607361 | 302825,3 | 16 | юг | 124,6246 |
| 16 | 6607237 | 302831,5 | 17 | юг | 14,36572 |
| 17 | 6607223 | 302832,6 | 18 | юг | 8,293268 |
| 18 | 6607214 | 302834,1 | 19 | юг | 9,896877 |
| 19 | 6607205 | 302837 | 20 | юго-восток | 6,015423 |
| 20 | 6607200 | 302839,8 | 21 | юго-восток | 50,87952 |
| 21 | 6607161 | 302873,3 | 22 | юго-восток | 15,44388 |
| 22 | 6607151 | 302885 | 23 | восток | 19,81358 |
| 23 | 6607144 | 302903,5 | 24 | восток | 34,77998 |
| 24 | 6607142 | 302938,2 | 25 | восток | 119,1243 |
| 25 | 6607133 | 303057 | 26 | восток | 30,25502 |
| 26 | 6607126 | 303086,4 | 27 | юго-восток | 73,27082 |
| 27 | 6607091 | 303150,6 | 28 | юго-восток | 6,559579 |
| 28 | 6607088 | 303156,5 | 29 | юго-восток | 8,041804 |
| 29 | 6607083 | 303163,2 | 30 | восток | 3,521972 |
| 30 | 6607083 | 303166,7 | 31 | юго-восток | 50,20556 |
| 31 | 6607058 | 303210,2 | 32 | юго-восток | 13,20798 |
| 32 | 6607052 | 303221,9 | 33 | юг | 55,71532 |
| 33 | 6606998 | 303205,6 | 34 | юго-запад | 42,83019 |
| 34 | 6606978 | 303167,8 | 35 | запад | 44,00327 |
| 35 | 6606963 | 303126,7 | 36 | юго-запад | 65,59871 |
| 36 | 6606923 | 303074,3 | 37 | юго-запад | 45,61705 |
| 37 | 6606882 | 303055,8 | 38 | запад | 41,95558 |
| 38 | 6606877 | 303014,1 | 39 | юго-запад | 169,6588 |
| 39 | 6606738 | 302916,1 | 40 | северо-запад | 35,5903 |
| 40 | 6606755 | 302884,8 | 41 | запад | 46,8159 |
| 41 | 6606760 | 302838,2 | 42 | юг | 5,563299 |
| 42 | 6606754 | 302838,8 | 43 | запад | 24,34904 |
| 43 | 6606747 | 302815,4 | 44 | запад | 44,49402 |
| 44 | 6606754 | 302771,4 | 45 | северо-запад | 23,10965 |
| 45 | 6606763 | 302750,3 | 46 | север | 17,45714 |
| 46 | 6606780 | 302747,2 | 47 | запад | 10,49066 |
| 47 | 6606783 | 302737,1 | 48 | север | 5,109384 |
| 48 | 6606788 | 302738,6 | 49 | запад | 15,37564 |
| 49 | 6606790 | 302723,4 | 50 | северо-запад | 27,75041 |
| 50 | 6606803 | 302698,9 | 51 | северо-запад | 13,37138 |
| 51 | 6606815 | 302693,4 | 52 | север | 11,65837 |
| 52 | 6606827 | 302693,7 | 53 | запад | 198,5767 |
| 53 | 6606854 | 302497 | 54 | север | 5,02634 |
| 54 | 6606859 | 302497,6 | 55 | запад | 7,122559 |
| 55 | 6606861 | 302490,6 | 56 | северо-запад | 56,44779 |
| 56 | 6606887 | 302440,7 | 57 | север | 25,23 |
| 57 | 6606913 | 302440,7 | 58 | восток | 66,1634 |
| 58 | 6606932 | 302504 | 59 | север | 7,811137 |
| 59 | 6606940 | 302504,8 | 60 | восток | 170,2547 |
| 60 | 6606959 | 302674 | 61 | север | 336,2939 |
| 61 | 6607288 | 302607 | 62 | запад | 161,2021 |
| 62 | 6607306 | 302446,8 | 63 | север | 39,65517 |
| 63 | 6607344 | 302435,7 | 64 | запад | 101,1349 |
| 64 | 6607340 | 302334,7 | 65 | север | 46,1483 |
| 65 | 6607386 | 302330,2 | 66 | северо-запад | 7,72455 |
| 66 | 6607393 | 302326,7 | 67 | север | 392,9647 |
| 67 | 6607785 | 302310,8 | 68 | восток | 4,091031 |
| 68 | 6607785 | 302314,9 | 69 | юго-восток | 103,0872 |
| 69 | 6607702 | 302376 | 70 | юго-восток | 69,034 |
| 70 | 6607650 | 302421,6 | 71 | юго-восток | 21,70642 |
| 71 | 6607630 | 302430,3 | 72 | восток | 39,11555 |
| 72 | 6607631 | 302469,4 | 73 | северо-восток | 19,91311 |
| 73 | 6607642 | 302485,9 | 1 | восток | 20,98314 |
| 74 | 6607757 | 303331 | 75 | юг | 23,6164 |
| 75 | 6607733 | 303327,1 | 76 | юго-запад | 19,92444 |
| 76 | 6607717 | 303316 | 77 | юг | 65,4284 |
| 77 | 6607656 | 303292,7 | 78 | юг | 15,05267 |
| 78 | 6607641 | 303293,2 | 79 | юг | 16,32038 |
| 79 | 6607626 | 303299,5 | 80 | юг | 44,14799 |
| 80 | 6607585 | 303316,4 | 81 | юго-восток | 10,32873 |
| 81 | 6607577 | 303323,3 | 82 | юг | 22,32 |
| 82 | 6607555 | 303323,3 | 83 | юг | 68,48933 |
| 83 | 6607486 | 303321,9 | 84 | юг | 28,005 |
| 84 | 6607458 | 303321,9 | 85 | юг | 50,1506 |
| 85 | 6607408 | 303324,7 | 86 | юг | 10,45295 |
| 86 | 6607399 | 303328,6 | 87 | юго-восток | 6,763954 |
| 87 | 6607395 | 303334,4 | 88 | восток | 107,7385 |
| 88 | 6607397 | 303442,1 | 89 | север | 155,1443 |
| 89 | 6607547 | 303481,9 | 90 | север | 25,725 |
| 90 | 6607573 | 303481,9 | 91 | север | 15,89349 |
| 91 | 6607588 | 303478,5 | 92 | северо-запад | 24,75236 |
| 92 | 6607610 | 303466,9 | 93 | запад | 46,96968 |
| 93 | 6607626 | 303422,7 | 94 | север | 9,528204 |
| 94 | 6607635 | 303420,3 | 95 | север | 60,72843 |
| 95 | 6607696 | 303417,4 | 96 | север | 26,26083 |
| 96 | 6607721 | 303410,1 | 97 | северо-запад | 20,42065 |
| 97 | 6607739 | 303400,4 | 98 | северо-запад | 35,33497 |
| 98 | 6607764 | 303375,2 | 99 | северо-запад | 6,894163 |
| 99 | 6607768 | 303369,8 | 100 | запад | 13,22828 |
| 100 | 6607772 | 303357,2 | 101 | запад | 9,983785 |
| 101 | 6607770 | 303347,5 | 102 | юго-запад | 7,609453 |
| 102 | 6607766 | 303340,7 | 1 | юго-запад | 13,71243 |

Исходя из требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, закона «О землеустройстве» предложения Генерального плана поселения в отношении определения границ населённых пунктов следует рассматривать лишь, как подготовительные работы, которые явятся основанием для разработки специального проекта землеустройства.

8	 Основные технико-экономические показатели генерального плана

| №№ п./п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | 1 очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория населенного пункта, всего | га | 35,84 | 42,22 | 42,22 |
|  | Функциональные зоны: | га |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона: | га | 28,46 | 32,25 | 32,25 |
| 1.1.1 | Смешанная зона индивидуальной застройки и ведения личного подсобного хозяйства | га | 28,46 | 25,87 | 25,87 |
| 1.1.2 | Зона индивидуального жилищного строительства | га | - | 6,38 | 6,38 |
| 1.3 | Общественно-деловая зона: | га | - | 0,15 | 0,15 |
|  | Локальная общественно-деловая зона | га | - | 0,15 | 0,15 |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 1,70 | 1,74 | 1,74 |
|  | улично-дорожная сеть | га | 1,70 | 1,74 | 1,74 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения: | га | 0,19 | 0,46 | 0,46 |
| 1.5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,19 | 0,38 | 0,38 |
| 1.5.2 | Зона размещения спортивных площадок | га | - | 0,08 | 0,08 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства и огородничества | га | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 1.7 | Зона специального назначения: | га | 0,48 | 2,55 | 2,55 |
| 1.7.1 | кладбища | га | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 1.7.2 | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | - | 2,07 | 2,07 |
| 1.8 | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (пруды, мелиоративные канавы) | га | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Население постоянное, всего | чел. | 10 | 12 | 15 |
| 2.2 | Сезонное и круглогодичное (незарегистрированное ) | чел. | 450 | 500 | 520 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд всего, в т.ч. | тыс. м2 | 6,7 | 10,7 | 14,1 |
|  | для постоянного населения | тыс. м2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 |
|  | для сезонного населения | тыс. м2 | 6,0 | 9,7 | 12,6 |
| 3.1.1. | Многоквартирный тип застройки | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Индивидуальный тип застройки | тыс. м2 | 6,7 | 10,7 | 14,1 |
| 3.1.3 | Объем нового жилищного строительства для постоянного и сезонного населения | тыс. м2 | - | 4,0 | 3,4 |
| 4. Объекты культурно-бытового обслуживания |
| 4. | Предприятия повседневного и периодического обслуживания (здравоохранение, культура, потребительский рынок, местное самоуправление и др.) сосредоточены в административном центре сельского поселения – д. Нежново. В связи с малой расчетной емкостью учреждений образования в Нежновском сельском поселении предусмотрена организация централизованного довоза воспитанников и учащихся из Нежновского сельского поселения в дошкольное и общеобразовательное учреждения Котельского сельского поселения. |
| 4.1. | Физкультура и спорт |  |  |  |  |
|  | Плоскостные спортивные сооружения | га | - | 0,08 | 0,08 |
| 4.2 | Торговля, бытовое обслуживание |  |  |  |  |
|  | Магазины всех типов | м2 торговой площади | - | - | 50 |
| 4.3 . | Минирынок для сезонного обслуживания населения | объект |  | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Улично-дорожная сеть | км | 4,02 | 4,22 | 4,22 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |
| 6.1. | Электроснабжение |
| 6.1.1 | Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды постоянного населения | тыс. кВтчас в год | - | 11,40 | 14,25 |
| 6.1.2 | Источники электроснабжения |  | ПС -3 «Котлы» | ПС -3 «Котлы» | ПС -3 «Котлы» |
| 6 .2 | Теплоснабжение |  | Централизованное теплоснабжение не предусматривается |
| 6.3 | Газоснабжение |  | СУГ | СУГ | СУГ |
| 6.4 | Водоснабжение всего: в т. ч питьевые нужды | тыс. м3/сут |  |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека для индивидуальных домов (обслуживаемых водоразборными колонками) | л/сут | - | 30-50 | 30-50 |
| 6.5 | Водоотведение всего: | тыс. м3/сут. | Централизованного водоотведения нет | Централизованное водоотведение не предусматривается |
| 6.6 | Информатизация и связь |
|  | Охват ТВ и радиовещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Ритуальное обслуживание |
|  | Кладбище | объект | 1 | 1 | 1 |
|  |  | га | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
| 8 | Охрана окружающей среды |
| 8.1 | Площадь зеленых насаждений общего пользования | м2 | 0,96 | 1,23 | 1,23 |
| 8.2 | Норма накопления твердых бытовых отходов | м3/год на человека | - | 1,5 | 1,8 |

Предусматривается доставка 25 воспитанников в Котельское дошкольное учреждение, доставка 60 учеников в Котельское общеобразовательное учреждение**

Медицинские услуги предоставляются в Котельской амбулатории, стационарах г. Кингисепп