Администрация муниципального образования «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области

Генеральный план муниципального образования "Нежновское сельское поселение" муниципального образования "Кингисеппский муниципальный район" Ленинградской области применительно к населенному пункту Луизино

Том I

Положение о территориальном планировании

Нежново

2014

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Положение о территориальном планировании |  |
| II | Материалы по обоснованию проекта |  |
|  | Книга 1 Анализ комплексного развития территории и обоснование предложений по территориальному планированию |  |
| III | Исходно-разрешительная документация |  |

Графические материалы

| Материалы | Масштаб | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Карты территориального планирования |
| 1. Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения. Проектный план | 1:2 000 |  |
| 2. Карта функциональных зон | 1:2 000 |  |
| 3. Карта границ д. Луизино | 1:2 000 |  |
| Карты к материалам по обоснованию проекта |
| 1.Ситуационная схема | 1:50 000 |  |
| 2. Карта современного использования территории (опорный план) | 1:2 000 |  |
| 3. Карта зон с особыми условиями использования территории | 1:2000 |  |
| 4.Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; | 1:10 000 |  |

Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ	6

2	ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ	8

2.1 Планируемые для размещения объекты местного значения в области развития автомобильных дорог местного значения	8

2.2 Планируемое размещение объектов местного значения культурно-бытового и социального назначения	8

2.3. Планируемое размещение объектов  местного значения в области  организации массового отдыха	9

2.4. Планируемое размещение объектов местного значения инженерной инфраструктуры			10

3	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	11

4	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	12

5	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	13

6	ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ Д. ЛУИЗИНО			13

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	17

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Содержание генерального плана муниципального образования «Нежновское сельское поселение» Кингисеппского муниципального района Ленинградской области применительно к населенному пункту Луизино определено ст. 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, техническим заданием к договору на выполнение работ.

Официальное наименование муниципального образования - муниципальное образование «Нежновское сельское поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области. Сокращенное наименование поселения – МО «Нежновское сельское поселение».

В соответствии с областным законом от 15 июня 2010 г. № 32-оз «Об административно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения» в МО «Нежновское сельское поселение» входит 21 сельский населенный пункт. Населенные пункты МО «Нежновское сельское поселение д. Большое Райково, д. Большое Стремление, д. Вассакара, д. Головкино, д. Заозерье, д. Ильмово, д. Иципино, д. Копаницы, д. Луизино, д. Малое Райкино, д. Монастырьки, д. Мышкино, д. Нежново, д. Новое Устье, д. Павлово, д. Пейпия, д. Пятчино, д. Семейское, д. Среднее Райково, д. Урмизно, д. Холодные Ручьи. Административным центром сельского поселения является деревня Нежново.

Д. Луизино расположена в юго-восточной части Нежновского сельского поселения на расстоянии 4 км от административного центра сельского поселения. Численность населения МО «Нежновское сельское поселение» на 01.01.12  г. составляет 625  чел., численность постоянного населения в д. Луизино 4 чел.

В составе генерального плана выделены следующие временные сроки:

первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по территориальному планированию, - 2020 год;

расчетный срок – период, на который разработаны все основные предложения, – 2030 г.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, в соответствии с целями и задачами развития территории, сформулированными в «Концепции социально-экономического развития территории муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» Ленинградской области на период до 2025 года», решениями схемы территориального планирования  Кингисеппского муниципального района Ленинградской области.

В генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Документ территориального планирования предназначен для реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Нежновское сельское поселение» по решению вопросов местного значения муниципального образования.

Учёт различных интересов по использованию территории сельского поселения реализуется в функциональном зонировании, определяющем преимущественный вид использования территории и параметры планируемого развития функциональных зон; установлении ограничений в зонах с особыми условиями использования территории и отображении границ таких зон, а также отображении границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного, регионального и федерального значения.

Карты генерального плана и карты по обоснованию проекта разработаны на электронной подоснове с использованием программного комплекса Mapinfo Professional (версия 8.5) в масштабе М 1:2 000.

# 1	ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Предложения по развитию функциональных зон д. Луизино выполнены с учетом федеральных, региональных и местных программ социально-экономического развития, согласно которым на территории населенного пункта не планируется размещение объектов федерального и регионального значения. Планируемое развитие функциональных зон предназначено для размещения объектов капитального строительства местного значения в соответствии с законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ.

Выгодное положение населенного пункта по отношению к крупным инфраструктурным объектам, благоприятная экологическая обстановка определяют перспективы развития д. Луизино для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, рекреации и туризма. На расчетный срок генерального плана деревня будет развиваться за счет интенсификации использования территории в границах населенного пункта, а также за счет формирования новой жилой зоны вдоль автомобильной дороги регионального значения «Котлы – Семейское - Урмизно».

Генеральным планом на территории населенного пункта д. Луизино предусматривается выделение следующих функциональных зон:

- жилая:

- общественно-деловая;

- -рекреационного назначения;

- транспортной инфраструктуры;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения.

Жилые зоны

Смешанная зона застройки индивидуальными жилыми домами (1-3 этажа) и ведения личного подсобного хозяйства - основная функциональная зона на территории населенного пункта, используется преимущественно для сезонного и эпизодического проживания.

Площадь зоны на расчетный период генерального плана сохраняется и составляет 6,6 га.

Зона индивидуального жилищного строительства

Приоритетным направлением нового жилищного строительства определено малоэтажное строительство (1-3 этажная застройка с приусадебными участками).

Площадь новой зоны индивидуального жилищного строительства, формируемой вдоль автомобильной дороги,  составляет 3,86 га, что позволит разместить на данной территории около 3,0 тыс. м2 общей площади жилья как для постоянного, так и сезонного использования. Плотность населения в формируемой новой жилой зоне составит около 10,4 чел. на га.

Общественно-деловая зона

Генеральным планом на первую очередь предусматривается выделение локальной общественно - деловой зоны в центральной части деревни на участке, примыкающем к автомобильной дороге «Котлы-Семейское-Урмизно». Площадь зоны составляет 0,23 га.

Зона транспортной инфраструктуры

Площадь зоны транспортной инфраструктуры составляет на первую очередь и на расчетный срок составляет 0,84 га, включает улично-дорожную сеть населенного пункта, участок автомобильной дороги регионального значения «Котлы-Семейское-Урмизно».

Рекреационная зона

Зона зеленых насаждений общего пользования

Генеральным планом предусматривается сохранение зеленых насаждений на территории населенного пункта (0,8 га). Планируемое развитие населенного пункта предусматривает в его западной части на базе существующей озелененной территории формирование сада, включающего фрагменты сохранившихся участков приусадебного парка усадьбы Притвица. Площадь планируемого сада составляет 0,4 га, необходимы мероприятия по рекреационному благоустройству территории, сохранение существующих зеленых насаждений, формирование пешеходных и велосипедных дорожек, площадок для отдыха.

Зона размещения объектов рекреационной и туристской инфраструктуры

Генеральным планом предусматривается формирование новой рекреационной зоны для размещения объектов рекреационной и туристской  инфраструктуры, в т.ч. объектов инфраструктуры сельского туризма. Формируемая на первую очередь генерального плана рекреационная зона предназначена для организации активного массового отдыха населения, в т.ч. для любительской рыбной ловли, спортивно-оздоровительных мероприятий. Площадь планируемой рекреационной зоны составляет  4,42 га, из них 1,75 га - водоем.

Зона сельскохозяйственного использования

Зона для ведения  личного подсобного хозяйства, ведения садоводства и огородничества.

Данная функция территории генеральным планом сохраняется. Зона предназначена для развития личных подсобных хозяйств, жилищного строительства, возможна организация малых предприятий по производству экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Зона выделяется в юго-восточной части деревни, ее площадь на первую очередь и расчетный срок составляет 1,5 га.

Зона специального назначения включает:

- зеленые насаждения специального назначения вдоль автомобильной дороги в пределах санитарного разрыва. Площадь зоны на первую очередь на расчетный срок увеличивается на 0,34 га по сравнению с современным состоянием и составит 0,62 га.

# 2	ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

### 2.1 Планируемые для размещения объекты местного значения в области развития автомобильных дорог местного значения

Генеральным планом предусматривается ремонт улично-дорожной сети населённого пункта с заменой грунтового покрытия на более высокий тип дорожной одежды.

Перечень мероприятий по развитию улично-дорожной сети д. Луизино

|  | Мероприятия | Наименование автомобильной дороги | Протяженность (км) | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капитальный ремонт | Улица без названия | 0,7 | Первая очередь |
| 2 | Строительство съезда с региональной автомобильной дороги в новый квартал индивидуальной жилой застройки |  |  | Первая очередь |

### 2.2 Планируемое размещение объектов местного значения культурно-бытового и социального назначения

Предприятия повседневного и периодического обслуживания (здравоохранение, культура, потребительский рынок, местное самоуправление и др.)  размещаются в административном центре сельского поселения – д. Нежново.

В связи с малой расчетной емкостью учреждений образования в Нежновском сельском поселении предусмотрена организация централизованного довоза воспитанников и учащихся из Нежновского сельского поселения в дошкольное и общеобразовательное учреждения Котельского сельского поселения.

Для улучшения обеспечения социальных потребностей населения д. Луизино, в т. ч. сезонного населения генеральным планом предусматриваются мероприятия по развитию культурно-бытового обслуживания.

Планируемые учреждения и предприятия обслуживания местного значения

| Местоположение | Мероприятие и характеристика планируемых объектов | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| Торговля и общественное питание (за счет всех источников финансирования, включая частные инвестиции) |
| д. Луизино | Организация площадок для размещения торговых объектов сезонного обслуживания населения | Первая очередь |
| д. Луизино | Магазин, 50 м2 торговой площади | Первая очередь |
| д. Луизино | Предприятие общественного питания на 10 мест | Расчетный срок |
| Бытовое и коммунальное обслуживание (за счет всех источников финансирования, включая частные инвестиции) |
| д. Луизино | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерская, др.) | Расчетный срок |
| д. Луизино | Обустройство пожарного водоема | Первая очередь |

### 2.3. Планируемое размещение объектов  местного значения в области  организации массового отдыха

Для решения задач по созданию условий для массового отдыха  жителей Нежновского сельского поселения генеральным планом в д. Луизино предусматривается размещение объектов туристской и рекреационной инфраструктуры

| Местоположение | Мероприятие и характеристика объектов рекреационной инфраструктуры | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| Объекты местного значения поселения (за счет всех источников финансирования, включая частные инвестиции) |
| д. Луизино, западная часть населенного пункта | Садово-парковое строительство: сад площадью 0,4 га | Первая очередь |
| д. Луизино, рекреационная зона | Устройство пляжа и мест купаний Планировка берега и очистка пруда | Первая очередь |
| д. Луизино, рекреационная зона | Рыборазводное хозяйство для любительской рыбалки | Расчетный срок |

## 2.4	Планируемое размещение объектов местного значения инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Генеральным планом развитие централизованной системы водоснабжения в д. Луизино не предусматривается, планируется дальнейшее использование локальных водозаборов. Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления при водоснабжении с водозаборных колонок принимаются 30-50 л/сут. на человека.

В числе первоочередных мероприятий предусматривается:

- обустройство современных водозаборных сооружений.

Водоотведение

Развитие централизованной системы канализования в д. Луизино генеральным планом не предусматривается.

Жилую застройку рекомендуется оборудовать септиками индивидуально или на группу домов, допускается монтирование автономной канализации.

Рекомендуется использование локальных (автономных) системы очистки (ЛОС). Эти системы основаны на биологической очистке сточных вод, используя определенные культуры бактерий и аэробную чистку.

Хозяйственно-бытовая канализация

Для организации дождевой канализации в деревне Луизино предлагается обустройство лотковой сети вдоль дорожной сети с последующим отводом на гидроботанические площадки, обеспечивающие очистку стоков до нормативных показателей.

Теплоснабжение

Генеральным планом теплоснабжение существующей сохраняемой и планируемой индивидуальной жилой застройки предусмотрено децентрализованное от автономных теплоисточников и местных водонагревателей, работающих на преимущественно на твердых видах топлива.

Децентрализованное теплообеспечение намечаемых к строительству малоэтажных индивидуальных застроек предполагается от индивидуальных автономных источников тепла (АИТ). В качестве автономных генераторов теплоты рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты.

Газоснабжение

На расчетный период генерального плана предусматривается газоснабжение потребителей д. Луизино сжиженным углеводородным газом.

Электроснабжение

На первую очередь генеральным планом предусматривается:

- обеспечение электроснабжением планируемых участков малоэтажной  индивидуальной застройки.

На расчетный срок:

- реконструкция и ремонт существующих сетей по мере их износа.

# 3	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Охрана атмосферного воздуха. Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, комфортных условий проживания населения и рациональное природопользование. Предусматривается формирование системы зеленых насаждений общего пользования; сохранение естественных зеленых насаждений в границах населенного пункта. Для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха в жилой зоне предусматривается озеленение санитарного разрыва от дороги.

Охрана подземных вод. Для надёжной защиты подземных вод от возможных загрязнений, предусматривается обеспечение надлежащего качества питьевой воды в соответствии требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм: СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»; СанПиН 2.1.4.1110-02  «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Рекомендуется правильное устройство и оборудование водозаборных сооружений что позволит решить не только вопросы надежности и долговечности таких сооружений, но и защиты воды от загрязнения и засорения.

Обеспечение нормативного уровня шума в жилой зоне предусматривает:

- соблюдение регламентов санитарно-защитных зон и санитарных разрывов;

- создание зеленых полос зеленых насаждений вдоль автомобильной дороги регионального значения.

Сохранение и развитие системы зеленых насаждений общего пользования:

- проведение работ по благоустройству озелененных территорий;

- сохранение фрагментов приусадебного парка.

Санитарная очистка территории

Генеральным планом предусматривается:

- реализация генеральной схемы санитарной очистки Нежновского сельского поселения;

- развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, сортировки и вывоза твердых бытовых отходов на объекты хранения и утилизации отходов;

- организация селективного сбора твердых бытовых отходов с установкой контейнеров для сбора вторичных ресурсов ( макулатуры,  пластмассы, стекла и металла);

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок.

# 4	МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Для сохранения культурного наследия генеральным планом предусматривается:

- обеспечение сохранности и благоустройство территории братского захоронения советских воинов, погибших в 1941-44 гг. - объекта культурного наследия регионального значения, расположенного в границах населенного пункта.

Проектирование проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и ( или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проекты планировки, застройки и реконструкции населенных пунктов, имеющих объекты культурного наследия, подлежат согласованию с департаментом государственной охраны, сохранения и использования объектов культурного наследия Комитета по культуре Ленинградской области.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, в проекты должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

# 5	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основным источником противопожарного водоснабжения на территории населенного пункта является пожарные водоёмы. К пожарным водоёмам должен быть обеспечен свободный подъезд пожарных машин с облегченным усовершенствованным покрытием.

Генеральным планам на первую очередь предусматривается организация части первичных мер пожарной безопасности на территории населенного пункта, а именно:

- строительство пожарного водоёма;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности.

Постановлением главы администрации МО «Нежновское сельское поселение» от 17.05.2013 № 24 установлены дополнительные требования пожарной безопасности на территории МО «Нежновское сельское поселение», которые включают организацию привлечения дополнительных сил и средств, для защиты населенных пунктов от лесных пожаров, обеспечение готовности добровольных пожарных формирований, укомплектованных необходимой техникой и инвентарем для тушения пожаров.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться следующие мероприятия:

- противопожарное обустройство лесов;

- создание систем, средств для предупреждения и тушения лесных пожаров;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

# 6	ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ Д. ЛУИЗИНО

Предложения по территориальному развитию населенного пункта направлены на обеспечение расчетных объемов жилищного строительства и развитие  рекреационного потенциала территории. Потребность в территории для развития д. Луизино определена исходя из величины основных технико-экономических показателей проекта. Предлагаемые мероприятия по развитию деревни влекут за собой изменение границ населенного пункта.

Перечень земельных участков, категория земель которых подлежит изменению

| № | Земельный участок, кадастровый номер | Площадь, га | Современное положение | Планируется е в генеральном плане |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория земель | Вид разрешенного использования | Категория земель | Вид использования |
| 1 | 47:20:03-09-001-0011 | 3,86 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского хозяйства | Земли населенных пунктов | Жилая зона |
| 2 | 47:20:03-24-002-0034 | 4,42 | Земли сельскохозяйственного назначения | Для ведения крестьянского хозяйства | Земли населенных пунктов | Рекреационная зона |

Планируемое изменение категории участков земель сельскохозяйственного назначения согласовано с собственниками участков.

Площадь населенного пункта д. Луизино в предлагаемых границах составит  19,03 га.

Координаты угловых и поворотных точек границ населенного пункта д. Луизино

| Tab.№№ | Tab._X | Tab._Y | Tab.NN_напр | Направление | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6608149 | 298907 | 2 | юг | 171,3834 |
| 2 | 6607977 | 298913,2 | 3 | юг | 66,5973 |
| 3 | 6607912 | 298902,6 | 4 | юг | 23,56017 |
| 4 | 6607889 | 298894,5 | 5 | восток | 17,01721 |
| 5 | 6607884 | 298910,6 | 6 | юг | 13,503 |
| 6 | 6607871 | 298905,4 | 7 | юго-запад | 261,3972 |
| 7 | 6607668 | 298740,8 | 8 | юго-запад | 96,03699 |
| 8 | 6607595 | 298678,9 | 9 | юг | 38,21952 |
| 9 | 6607557 | 298683,5 | 10 | юг | 8,597352 |
| 10 | 6607549 | 298685,8 | 11 | юг | 11,6335 |
| 11 | 6607538 | 298689,9 | 12 | юг | 29,57585 |
| 12 | 6607509 | 298698,1 | 13 | юго-восток | 28,50685 |
| 13 | 6607486 | 298714,4 | 14 | восток | 30,5445 |
| 14 | 6607486 | 298745 | 15 | восток | 80,76026 |
| 15 | 6607490 | 298825,7 | 16 | восток | 26,39506 |
| 16 | 6607496 | 298851,2 | 17 | восток | 58,09442 |
| 17 | 6607515 | 298906,2 | 18 | восток | 34,38587 |
| 18 | 6607523 | 298939,7 | 19 | восток | 3,872463 |
| 19 | 6607522 | 298943,5 | 20 | юг | 3,477748 |
| 20 | 6607519 | 298944,1 | 21 | юг | 2,946462 |
| 21 | 6607516 | 298943 | 22 | юго-запад | 3,609235 |
| 22 | 6607514 | 298940,4 | 23 | юго-запад | 7,674838 |
| 23 | 6607510 | 298934 | 24 | юго-запад | 17,12385 |
| 24 | 6607501 | 298919,2 | 25 | юго-запад | 73,38217 |
| 25 | 6607469 | 298853,3 | 26 | юго-запад | 111,1343 |
| 26 | 6607425 | 298751,2 | 27 | юго-запад | 7,712127 |
| 27 | 6607419 | 298746,1 | 28 | юго-запад | 17,09899 |
| 28 | 6607405 | 298736,1 | 29 | юго-запад | 49,70076 |
| 29 | 6607371 | 298700,3 | 30 | юго-запад | 28,13489 |
| 30 | 6607353 | 298678,7 | 31 | юго-запад | 24,45739 |
| 31 | 6607336 | 298661,1 | 32 | юго-запад | 11,78969 |
| 32 | 6607326 | 298654,1 | 33 | юго-запад | 15,47991 |
| 33 | 6607312 | 298647 | 34 | юго-восток | 301,9916 |
| 34 | 6607074 | 298832,2 | 35 | юго-запад | 112,7845 |
| 35 | 6606993 | 298754,1 | 36 | северо-запад | 67,03549 |
| 36 | 6607028 | 298697,2 | 37 | северо-запад | 86,19624 |
| 37 | 6607073 | 298623,6 | 38 | северо-запад | 158,7132 |
| 38 | 6607201 | 298530,4 | 39 | северо-восток | 68,24516 |
| 39 | 6607238 | 298587,9 | 40 | северо-восток | 25,52851 |
| 40 | 6607257 | 298604,6 | 41 | северо-запад | 111,8292 |
| 41 | 6607323 | 298514 | 42 | северо-запад | 46,9748 |
| 42 | 6607355 | 298479,3 | 43 | северо-запад | 87,23911 |
| 43 | 6607405 | 298407,8 | 44 | север | 3,626331 |
| 44 | 6607408 | 298407,8 | 45 | север | 9,790156 |
| 45 | 6607418 | 298411 | 46 | северо-восток | 18,60168 |
| 46 | 6607434 | 298420,3 | 47 | север | 51,42212 |
| 47 | 6607481 | 298439,4 | 48 | северо-восток | 6,869006 |
| 48 | 6607485 | 298445 | 49 | юго-восток | 13,33195 |
| 49 | 6607479 | 298456,8 | 50 | юго-восток | 73,12073 |
| 50 | 6607434 | 298514,4 | 51 | северо-восток | 12,80418 |
| 51 | 6607444 | 298522,7 | 52 | северо-запад | 35,30298 |
| 52 | 6607471 | 298500,4 | 53 | северо-запад | 49,84372 |
| 53 | 6607504 | 298462,7 | 54 | север | 1,655792 |
| 54 | 6607505 | 298462,6 | 55 | северо-восток | 2,617693 |
| 55 | 6607508 | 298463,7 | 56 | северо-восток | 30,40021 |
| 56 | 6607533 | 298480,5 | 57 | северо-восток | 25,03484 |
| 57 | 6607553 | 298495,4 | 58 | север | 3,040372 |
| 58 | 6607556 | 298494,4 | 59 | северо-запад | 43,16235 |
| 59 | 6607589 | 298466 | 60 | северо-восток | 42,42134 |
| 60 | 6607617 | 298497,5 | 61 | юго-восток | 15,66047 |
| 61 | 6607605 | 298507,8 | 62 | юго-восток | 33,17924 |
| 62 | 6607584 | 298533,4 | 63 | восток | 4,820898 |
| 63 | 6607584 | 298538,2 | 64 | восток | 5,256553 |
| 64 | 6607586 | 298543,1 | 65 | север | 23,88917 |
| 65 | 6607608 | 298551,1 | 66 | север | 8,861166 |
| 66 | 6607617 | 298552 | 67 | север | 10,26206 |
| 67 | 6607627 | 298549,7 | 68 | северо-запад | 28,45269 |
| 68 | 6607653 | 298538 | 69 | северо-запад | 24,8206 |
| 69 | 6607675 | 298526,3 | 70 | северо-восток | 36,16445 |
| 70 | 6607701 | 298550,7 | 71 | северо-восток | 25,27136 |
| 71 | 6607721 | 298566,7 | 72 | северо-восток | 46,14755 |
| 72 | 6607758 | 298594,4 | 73 | восток | 3,271169 |
| 73 | 6607758 | 298597,7 | 74 | восток | 87,70378 |
| 74 | 6607724 | 298678,6 | 75 | север | 35,24229 |
| 75 | 6607759 | 298673,2 | 76 | северо-восток | 95,72408 |
| 76 | 6607833 | 298733,5 | 77 | северо-восток | 84,31685 |
| 77 | 6607892 | 298793,8 | 78 | восток | 39,57954 |
| 78 | 6607898 | 298832,9 | 79 | северо-запад | 12,18405 |
| 79 | 6607906 | 298823,9 | 80 | север | 91,80915 |
| 80 | 6607998 | 298821,2 | 81 | северо-восток | 8,578469 |
| 81 | 6608003 | 298827,9 | 82 | север | 102,5657 |
| 82 | 6608106 | 298823,9 | 83 | северо-восток | 69,6914 |
| 83 | 6608146 | 298880,7 | 1 | восток | 26,39556 |

Исходя из требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июня 2001 г. N 78-ФЗ "О землеустройстве" предложения генерального плана поселения в отношении определения границ населённых пунктов следует рассматривать лишь, как подготовительные работы, которые явятся основанием для разработки специального проекта землеустройства.

7. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| №№ п./п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория населенного пункта, всего | га | 9,94 | 19,03 | 19,03 |
|  | Функциональные зоны: | га |  |  |  |
| 1.1 | Жилая зона: | га | 6,6 | 10,46 | 10,46 |
| 1.1.1 | Смешанная зона индивидуальной застройки и ведения личного подсобного хозяйства | га | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| 1.2 | Зона индивидуального жилищного строительства | га | - | 3,86 | 3,86 |
| 1.3 | Общественно-деловая зона: | га | - | 0,23 | 0,23 |
|  | локальная | га | - | 0,23 | 0,23 |
| 1.4 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,45 | 0,84 | 0,84 |
|  | улично-дорожная сеть | га | 0,45 | 0,84 | 0,84 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения: | га | 0,8 | 5,22 | 5,22 |
| 1.5.1 | Зеленые насаждения общего пользования | га | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| 1.5.2 | Зона размещения объектов туристской и рекреационной инфраструктуры | га | - | 4,42 | 4,42 |
| 1.6 | Зона сельскохозяйственного использования: | га | 1,73 | 1,5 | 1,5 |
|  | Зона ведения личного подсобного хозяйства и огородничества | га | 1,73 | 1,5 | 1,5 |
| 1.7 | Зона специального назначения: | га | 0,24 | 0,62 | 0,62 |
|  | Зона зеленых насаждений специального назначения | га | 0,24 | 0,62 | 0,62 |
| 1.8 | Территории, не вовлеченные в градостроительную деятельность (в т.ч. пруды, мелиоративные канавы) | га | 0,12 | 0,16 | 0,16 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Население постоянное, всего | чел. | 4 | 14 | 20 |
| 2.2 | Сезонное и круглогодичное (незарегистрированное ) | чел. | 50 | 120 | 150 |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд всего, в т.ч. | тыс. м2 | 2,9 | 5,3 | 7,5 |
|  | для постоянного населения | тыс. м2 | 0,6 | 1,5 | 2,1 |
|  | для сезонного населения | тыс. м2 | 2,3 | 3,8 | 5,4 |
| 3.1.1. | Многоквартирный тип застройки | тыс. м2 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.2. | Индивидуальный тип застройки | тыс. м2 | 2,9 | 5,3 | 7,5 |
| 3.1.3 | Объем нового жилищного строительства для постоянного и сезонного населения | тыс. м2 | - | 2,8 | 2,2 |
| 4. | Объекты культурно-бытового обслуживания |
| 4. 1 | Предприятия повседневного и периодического обслуживания (здравоохранение, культура, потребительский рынок, местное самоуправление и др.) сосредоточены в административном центре сельского поселения – д. Нежново. В связи с малой расчетной емкостью учреждений образования в Нежновском сельском поселении предусмотрена организация централизованного довоза воспитанников и учащихся из Нежновского сельского поселения в дошкольное и общеобразовательное учреждения Котельского сельского поселения. |
| 4.2 | Торговля, бытовое обслуживание |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Магазины всех типов | м2 торговой площади | - | 50 | 50 |
| 4.2.2. . | Минирынок для сезонного обслуживания населения | объект |  | 1 | 1 |
| 4.3.3 | Предприятие бытового обслуживания ( малый бизнес) | объект | - | 1 | 1 |
| 4.2.4 | Предприятие общественного питания | объект | - | - | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Улично-дорожная сеть | км | 1,02 | 1,38 | 1,38 |
| 6. | Инженерная инфраструктура |
| 6.1. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Потребление электроэнергии на коммунально-бытовые нужды постоянного населения | тыс. кВт(час в год | - | 14,25 | 23,75 |
| 6.1.2 | Источники электроснабжения |  | ПС -3 «Котлы» | ПС -3 «Котлы» | ПС -3 «Котлы» |
| 6 .2 | Теплоснабжение |  | Централизованное теплоснабжение не предусматривается |
| 6.3 | Газоснабжение |  | СУГ | СУГ | СУГ |
| 6.4 | Водоснабжение всего: в т. ч питьевые нужды | тыс. м3/сут |  |  |  |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека для индивидуальных домов (обслуживаемых водоразборными колонками) | л/сут | - | 30-50 | 30-50 |
| 6.5 | Водоотведение всего: | тыс. м3/сут. | Централизованного водоотведения нет | Централизованное водоотведение не предусматривается |
| 6.6 | Охват ТВ и радиовещанием | % | 100 | 100 | 100 |
| 7. | Охрана окружающей среды |
| 7.1 | Площадь зеленых насаждений общего пользования | м2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 7.2 | Норма накопления твердых бытовых отходов | м3/год на человека | - | 1,5 | 1,8 |